ТОМ I

Обосновывающая часть

Пояснительная записка

Смоленск, 2013 год

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ

«СМОЛЕНСКАГРОПРОМПРОЕКТ - 1»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

муниципального образования

ТРЕТЬЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

| Заказчик: | Администрация Третьяковского сельского поселения |
| --- | --- |
| Исполнитель: | ООО ПИ «Смоленскагропромпроект -1» |
| Договор: | № 273-12-1 |
| Директор: | И.В. Рябушев |
| Главный инженер института | Н.М. Науменкова |
| Архитектор: | А.А. Соколик |
| ГИП: | Е.Г. Хоровец |

Смоленск, 2013 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ВВЕДЕНИЕ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. | 4 |
| --- | --- |
| 2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЁ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ. | 6 |
| 2.1. Особенности географического положения территории | 6 |
| 2.2. Административно-территориальное деление | 7 |
| 2.3. Природные условия и ресурсы | 13 |
| 2.3.1. Климат | 13 |
| 2.3.2. Рельеф и гидрология | 14 |
| 2.3.3. Растительность и животный мир | 19 |
| 2.3.4. Почвы | 20 |
| 2.3.5. Особо охраняемые природные территории | 20 |
| 2.4. Историко-культурное наследие территории | 21 |
| 2.4.1. Краткая историческая справка | 21 |
| 2.4.2. Объекты историко-культурного наследия на территории сельского поселения | 24 |
| 2.4.3. Мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия | 25 |
| 2.5. Социально-экономическая характеристика территории | 26 |
| 2.5.1. Население и демографическая ситуация | 26 |
| 2.5.2. Занятость населения | 33 |
| 2.5.3. Экономическая база сельского поселения | 35 |
| 2.5.4. Жилищный фонд и сфера обслуживания | 38 |
| 2.6. Транспортная и инженерная инфраструктура | 49 |
| 2.6.1. Санитарно-гигиенические ограничения | 49 |
| 2.6.2. Внешний транспорт | 50 |
| 2.6.3. Улично-дорожная сеть | 52 |
| 2.6.4. Электроснабжение | 56 |
| 2.6.5. Газификация | 58 |
| 2.6.6. Теплоснабжение | 60 |
| 2.6.7. Водоснабжение | 60 |
| 2.6.8. Водоотведение | 63 |
| 2.6.9. Связь и информатизация | 63 |
| 2.6.10. Санитарная очистка территории | 65 |
| 3. Развитие планировочной структуры и функциональное зонирование территории | 66 |
| 3.1. Комплексная оценка территории сельского поселения | 66 |
| 3.2. Критерии и направления устойчивого развития Третьяковского сельского поселения | 69 |
| 3.3. Экологический каркас и система озеленения | 75 |
| 3.4. Приоритетные направления территориального планирования и развития сельского поселения | 77 |
| 4. ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА | 82 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ | 87 |

1. ВВЕДЕНИЕ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Генеральный план разработан в соответствии с целями и задачами развития Третьяковского сельского поселения, сформулированными в документах социально-экономического развития Третьяковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области.

В Генеральном плане учтены ограничения использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В составе Генерального плана выделены следующие временные сроки его реализации:

- расчетный срок Генерального плана Третьяковского сельского поселения, на который рассчитаны все основные проектные решения–2033 год;

- первая очередь Генерального плана Третьяковского сельского поселения, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации Генерального плана - 2023 год.

Проектные решения Генерального плана сельского поселения на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории сельского поселения, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды, и учитываются при разработке Правил землепользования и застройки сельского поселения.

Генеральный план сельского поселения состоит из текстовых и графических материалов и электронной версии проекта.

Графические материалы собраны в электронном виде и отдельным томом  и включают в себя карты (схемы) масштабов от 1:2000 до 1:10 000 в том числе:

– схема границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон (включая границы зон инженерной и транспортной инфраструктур);

– схема границ территории объектов культурного наследия;

– схемы зон с особыми условиями использования территории (территории природоохранных объектов);

– схемы границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий;

– схемы границ земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства, федерального, регионального или местного значения, либо на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, а также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, федерального, регионального или местного значения;

– схема планируемого размещения объектов электроснабжения населения в границах сельского поселения (в составе карт (схем) планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения);

– схема планируемого размещения объектов тепло - газоснабжения населения в границах сельского поселения (в составе карт(схем) планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения);

– схема планируемого размещения объектов водоснабжения населения в границах сельского поселения (в составе карт (схем) планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения);

– схема планируемого размещения объектов хозяйственно-бытовой канализации (в составе карт (схем) планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения);

– схема планируемого размещения объектов автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах сельского поселения (в составе карт (схем) планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения).

Текстовая часть включает в себя:

– анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

– перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения, включая: предложения по границам функциональных зон и параметрам их планируемого развития, характеристиках развития систем социального, транспортного и инженерно-технического обеспечения территории поселения, меры по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, меры, направленные на сохранение, использование, популяризацию и государственную охрану объектов культурного наследия, расположенных на территории Третьяковского сельского поселения, меры по выделению резервных территорий, выполняющих санитарно-технические и средозащитные функции, предложения по установлению или изменению границ населенных пунктов, предложения по развитию планировочной структуры населенных пунктов.

– перечень основных факторов риска, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Проектная документация соответствует требованиям Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Земельного Кодекса Российской Федерации, областного закона от 25.12.2006 № 155-з «О градостроительной деятельности на территории Смоленской области», постановлению Администрации Смоленской области от 18.05.2007 № 188 «Об утверждении положения о составе и порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Смоленской области», законам и иным нормативным актам Смоленской области и муниципального образования –Духовщинский район Смоленской области.

Электронная версия проекта генерального плана адаптирована для работы с программным продуктом MapInfo.

Цифровая топографическая основа выполнена в системе координат МСК-67, имеет возможность перевода в государственные системы координат.

Реализация Генерального плана сельского поселения осуществляется на основании первоочередных мероприятий по реализации генерального плана.

# 2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЁ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

2.1. Особенности географического положения территории

Рис. 1. Положение Третьяковского сельского поселения в структуре поселений Духовщинского района.

Третьяковское сельское поселение — муниципальное образование в составе Духовщинского района Смоленской области России. Административный центр — деревня Третьяково. На территории поселения находятся 24 населённых пункта.

Общая площадь: 258,2 км²

Расположение: юго-восточная часть Духовщинского района

Граничит:

на северо-востоке — с Пречистенским сельским поселением

на востоке — с Ярцевским районом

на юге — с Бабинским сельским поселением

на юго-западе — с Духовщинским городским поселением

на западе — с Булгаковским сельским поселением

на северо-западе — с Береснёвским сельским поселением

По территории поселения проходит автомобильная дорога Р136 Смоленск — Нелидово и автодорога Духовщина — Ярцево.

Крупные реки: Царевич.

2.2. Административно-территориальное деление

Площадь территории Третьяковского сельского поселения  - 258,2 км². Наибольшую  протяженность территория имеет с севера на юг – 29,8 км, наименьшую – с запада на восток – 17,5 км.

Население – 916 человек (на 01.01.2013 г.). Административным центром является деревня Третьяково.

На территории Третьяковского сельского поселения в настоящее время находятся 24 населённых пункта. Центр поселения – д. Третьяково относится к категории средних сельских населенных пунктов в условиях мелкоселенного расселения сельских поселений. Состав населенных пунктов и численность населения представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Численность населения Третьяковского сельского поселения

(на 01.01.2013 г.)

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общая численность | Дети дошкольного возраста | Дети школьного возраста | Население трудоспособного возраста | Пенсионеры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Третьяково | 348 | 27 | 34 | 180 | 107 |
| 2. | д. Андроново | 51 | 3 | - | 16 | 32 |
| 3. | д. Афанасьево | 24 | - | - | 7 | 17 |
| 4. | д. Бараново | - | - | - | - | - |
| 5. | д. Буянцево | - | - | - | - | - |
| 6. | д. Ворпец | - | - | - | - | - |
| 7. | д. Голочево | 2 | - | - | - | 2 |
| 8. | д. Горенка | 1 | - | - | - | 1 |
| 9. | д. Грязнаки | 4 | 1 | - | 3 | - |
| 10. | д. Жатомля | 2 | - | - | - | 2 |
| 11. | д. Жданово | 22 | 1 | 2 | 16 | 3 |
| 12. | д. Замощье | 5 | - | - | - | 5 |
| 13. | д. Клепики | 16 | - | - | - | 16 |
| 14. | д. Кобылино | 1 | - | - | 1 | - |
| 15. | д. Комарово | - | - | - | - | - |
| 16. | д. Ново-Никольское | - | - | - | - | - |
| 17. | д. Плющево | - | - | - | - | - |
| 18. | д. Починок | 6 | - | - | - | 6 |
| 19. | д. Сигеево | 2 | - | - | - | 2 |
| 20. | д. Спас-Углы | 152 | 7 | 6 | 46 | 93 |
| 21. | д. Титово | 2 | - | - | - | 2 |
| 22. | д. Троицкое | 245 | 23 | 11 | 141 | 70 |
| 23. | д. Фомино | 33 | 2 | - | 18 | 13 |
| 24. | д. Прихабы | - | - | - | - | - |
| ИТОГО | 916 | 64 | 53 | 428 | 371 |

Границы сельского поселения и сельских населенных пунктов отражены на карте-схеме «Административно-территориальное устройство Третьяковского сельского поселения» и карте (схеме) функционального зонирования Третьяковского сельского поселения. В Приложении 1 представлены площади функциональных зон сельского поселения. Экспликация земель Третьяковского сельского поселения представлена в таблице 2.

Таблица 2.

Экспликация земель Третьяковского сельского поселения, км²

| Наименование населенного пункта | Площадь в старых границах | Площадь в новых границах | Добавлено | Исключено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Третьяково | 1,86 | 2,2 | 0,34 | - |
| д. Андроново | 0,6 | 0,43 | - | 0,17 |
| д. Афанасьево | 0,31 | 0,6 | 0,29 | - |
| д. Бараново | 0,27 | 0,27 | - | - |
| д. Буянцево | 0,63 | 0,63 | - | - |
| д. Ворпец | 0,28 | 0,28 | - | - |
| д. Голочево | 0,12 | 0,12 | - | - |
| д. Горенка | 0,2 | 0,2 | - | - |
| д. Грязнаки | 0,42 | 0,45 | 0,02 | - |
| д. Жатомля | 0,33 | 0,33 | - | - |
| д. Жданово | 0,37 | 0,37 | - | - |
| д. Замощье | 1,0 | 1,0 | - | - |
| д. Клепики | 0,92 | 0,98 | 0,06 | - |
| д. Кобылино | 0,1 | 0,1 | - | - |
| д. Комарово | 0,09 | 0,09 | - | - |
| д. Ново-Никольское | 0,34 | 0,37 | 0,03 | - |
| д. Плющево | 0,25 | 0,25 | - | - |
| д. Починок | 0,21 | 0,21 | - | - |
| д. Сигеево | 0,26 | 0,26 | - | - |
| д. Спас-Углы | 1,88 | 2,32 | 0,44 | - |
| д. Титово | 0,26 | 0,26 | - | - |
| д. Троицкое | 1,01 | 1,34 | 0,33 | - |
| д. Фомино | 0,56 | 0,56 | - | - |
| д. Прихабы | 0,54 | 0,61 | 0,07 | - |
| ИТОГО: | 12,81 | 14,23 | 1,58 | 0,17 |

Расселение и планировочная структура поселения

Расселение на территории Третьяковского сельского поселения сосредоточено только в населенных пунктах. Планировочные оси характерно выражены вдоль автодорог Духовщина – Ярцево и Духовщина – Шиловичи. Отсутствие производств и работающих предприятий не позволяет выстраивать каркас экономического развития сельского поселения, а следовательно и каркас расселения жителей.

Характеризуя сложившуюся планировочную структуру, можно говорить о наличии своеобразно «точечной схемы» расселения.

Хотя Третьяковское сельское поселение и располагается в относительной приближенности от районного центра п.г.т. Духовщина, этот фактор положительно не отразился на жизнедеятельности населения и доступности благ и услуг.

На схеме современного использования территории выделены категории земель населенных пунктов, сельскохозяйственного назначения, объектов промышленности, энергетики, транспорта и связи, лесного и водного фондов,  специального назначения, особо охраняемых территорий, зон с особыми условиями использования территории и территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Система расселения МО Третьяковского сельского поселения представлена на рисунке 1.

Рис. 2. -  Система расселения Третьяковского сельского поселения

Центр поселения деревня Третьяково – первый по численности населения (348 жителей, 38% от численности населения сельского поселения)  и по территории (площадь деревни – 1,86 км2). Расположена в центральной части области в 6 км к юго-востоку от Духовщины, в 12,5 км к северо-западу от Ярцева на автодороге Ярцево (М1 «Беларусь») – Духовщина.

Второй населенный пункт, а по численности населения первый – деревня Троицкое (245 человек, площадь –1,01км2). Расположена в северной части области в 9 км к востоку от Духовщины, в 10 км восточнее автодороги Р136 Смоленск — Нелидово, на берегу реки Царевич. В 18 км юго-восточнее деревни расположена железнодорожная станция Ярцево на линии Москва — Минск.

Третий населенный пункт по численности населения – деревня Спас-Углы (152 человека, площадь – 1,88 км2). Расположена в северной части области в 15 км к северо-востоку от Духовщины, в 10 км восточнее автодороги Р136 Смоленск — Нелидово, на берегу реки Веленя. В 30 км юго-восточнее деревни расположена железнодорожная станция Ярцево на линии Москва — Минск.

Четвертый населенный пункт – деревня Андроново (51 человек, площадь – 0,6 км2). Расположена в северной части области в 4 км к северо-востоку от Духовщины, в 4 км восточнее автодороги Р136 Смоленск — Нелидово. В 21 км юго-восточнее деревни расположена железнодорожная станция Ярцево на линии Москва — Минск.

Пятый по численности населенный пункт – деревня Фоимино (33 человека, площадь – 0,56 км2). Расположена в северной части области в 9 км к юго-востоку от Духовщины, в 7 км севернее автодороги М1 «Беларусь». В 11 км юго-восточнее деревни расположена железнодорожная станция Ярцево на линии Москва — Минск.

Шестой населенный пункт – деревня Афанасьево (24 человека, площадь – 0,31 км²). Расположена в северной части области в 4 км к северо-востоку от Духовщины, в 5 км восточнее автодороги Р136 Смоленск — Нелидово. В 21 км юго-восточнее деревни расположена железнодорожная станция Ярцево на линии Москва — Минск.

Седьмой населенный пункт – деревня Жданово (22 человека, площадь – 0,37 км²). Расположена в северной части области в 4 км к юго-востоку от Духовщины, в 5 км восточнее автодороги Р136 Смоленск — Нелидово, на берегу реки Берёза. В 15 км юго-восточнее деревни расположена железнодорожная станция Ярцево на линии Москва — Минск.

Восьмой населенный пункт – деревня Клепики (16 человек, площадь – 0,92 км²). Расположена в северной части области в 11 км к северо-востоку от Духовщины, в 8 км восточнее автодороги Р136 Смоленск — Нелидово, на берегу реки Веленя. В 28 км юго-восточнее деревни расположена железнодорожная станция Ярцево на линии Москва — Минск.

Оставшиеся населенные пункты – либо малой численности (от 1 до 10 человек), либо без постоянного населения.

Деревня Починок (6 человек, площадь – 0,21км2). Расположена в центральной части области в 6 км к северу от Духовщины, в 2,5 км к востоку от автодороги Р136 Смоленск — Нелидово. Входит в состав Третьяковского сельского поселения.

Деревня Замощье (5 человек, площадь – 1км2). Расположена в северной части области в 2 км к востоку от Духовщины, в 3 км восточнее автодороги Р136 Смоленск — Нелидово, на берегу реки Берёза. В 19 км юго-восточнее деревни расположена железнодорожная станция Ярцево на линии Москва — Минск.

Деревня Гязнаки (4 человека, площадь – 0,42км2). Расположена в северной части области в 5 км к юго-востоку от Духовщины, в 8 км восточнее автодороги Р136 Смоленск — Нелидово. В 15 км юго-восточнее деревни расположена железнодорожная станция Ярцево на линии Москва — Минск.

Деревня Голачёво (2 человека, площадь – 0,12 км2). Расположена в северной части области в 5 км к северо-востоку от Духовщины, в 4 км восточнее автодороги Р136 Смоленск — Нелидово, на берегу реки Царевич. В 24 км юго-восточнее деревни расположена железнодорожная станция Ярцево на линии Москва — Минск.

Деревня Жатомля (2 человека, площадь – 0,33 км2). Расположена в северной части области в 5 км к северо-востоку от Духовщины, в 5 км восточнее автодороги Р136 Смоленск — Нелидово, на берегу реки Царевич. В 23 км юго-восточнее деревни расположена железнодорожная станция Ярцево на линии Москва — Минск.

Деревня Сигеево (2 человека, площадь – 0,26 км2). Расположена в северной части области в 4 км к юго-востоку от Духовщины, в 6 км восточнее автодороги Р136 Смоленск — Нелидово. В 16 км юго-восточнее деревни расположена железнодорожная станция Ярцево на линии Москва — Минск.

Деревня Титово (2 человека, площадь– 0,26 км²). Расположена в северной части области в 13 км к северо-востоку от Духовщины, в 9 км восточнее автодороги Р136 Смоленск — Нелидово, на берегу реки Веленя. В 29 км юго-восточнее деревни расположена железнодорожная станция Ярцево на линии Москва — Минск.

Деревня Горенка (1 человек, площадь– 0,2 км²). Расположена в северной части области в 10 км к северо-востоку от Духовщины, в 8 км восточнее автодороги Р136 Смоленск — Нелидово, на берегу реки Веленя. В 27 км юго-восточнее деревни расположена железнодорожная станция Ярцево на линии Москва — Минск.

Деревня Кобылино (1 человек, площадь– 0,1 км²). Расположена в северной части области в 9 км к северо-востоку от Духовщины, в 8 км восточнее автодороги Р136 Смоленск — Нелидово, на берегу реки Веленя. В 26 км юго-восточнее деревни расположена железнодорожная станция Ярцево на линии Москва — Минск.

На территории сельского поселения 7 населенных пунктов – без постоянного населения.

Деревня Бараново (площадь– 0,27 км²). Расположена в северной части области в 6 км к востоку от Духовщины, в 8 км восточнее автодороги Р136 Смоленск — Нелидово, на берегу реки Костинка. В 16 км юго-восточнее деревни расположена железнодорожная станция Ярцево на линии Москва — Минск.

Деревня Буянцево (площадь– 0,63км²). Расположена в северной части области в 6 км к северо-востоку от Духовщины, в 7 км восточнее автодороги Р136 Смоленск — Нелидово. В 20 км юго-восточнее деревни расположена железнодорожная станция Ярцево на линии Москва — Минск

Деревня Ворпец (площадь – 0,28 км2). Расположена в северной части области в 3 км к востоку от Духовщины, в 5 км восточнее автодороги Р136 Смоленск — Нелидово. В 19 км юго-восточнее деревни расположена железнодорожная станция Ярцево на линии Москва — Минск.

Деревня Комарово (площадь – 0,09км2). Расположена в северной части области в 12 км к северо-востоку от Духовщины, в 9 км восточнее автодороги Р136 Смоленск — Нелидово, на берегу реки Веленя. В 28 км юго-восточнее деревни расположена железнодорожная станция Ярцево на линии Москва — Минск.

Деревня Ново-Никольское (площадь – 0,34 км2). Расположена в северной части области в 4 км к юго-востоку от Духовщины, в 6 км восточнее автодороги Р136 Смоленск — Нелидово, на берегу реки Берёза. В 15 км юго-восточнее деревни расположена железнодорожная станция Ярцево на линии Москва — Минск

Деревня Плющево  (площадь – 0,25км2). Расположена в северной части области в 11 км к северо-востоку от Духовщины, в 12 км восточнее автодороги Р136 Смоленск — Нелидово. В 25 км юго-восточнее деревни расположена железнодорожная станция Ярцево на линии Москва — Минск.

Деревня Прихабы (площадь – 0,54км2). Расположена в северной части области в 13 км к востоку от Духовщины, в 10 км восточнее автодороги Р136 Смоленск — Нелидово, на берегу реки Веленя. В 29 км юго-восточнее деревни расположена железнодорожная станция Ярцево на линии Москва — Минск.

Плотность постоянного населения распределяется примерно в том же порядке, что и занимаемая площадь населенного пункта.

Большая  часть территории населенных пунктов занята индивидуальной застройкой. Значительную территорию (более 30%) занимает также жилая застройка многоквартирными жилыми домами в д. Третьяково и д. Троицкое.

Значительная периферийная часть территории поселения не заселена. 7 населенных пунктов не имеют постоянного населения.

Вопрос развития ряда населенных пунктов является проблемным. В соответствии с Законодательством Российской Федерации и Смоленской области, регламентирующим вопросы местного самоуправления, на территории сельского поселения осуществляется местное самоуправление, принят Устав, действуют выборные всеобщим голосованием граждан, проживающих на территории сельского поселения органы исполнительной и представительной власти.

## 2.3. Природные условия и ресурсы.

2.3.1. Климат

Климат Третьяковского сельского поселения умеренно-континентальный, характеризуется сравнительно теплым летом и умеренно холодной зимой. В пределах поселения, как и на территории Духовщинского района, преобладают ветры западных и юго-западных направлений. Средние годовые значения метеорологических элементов представлены в таблице 1.

Зима начинается в середине ноября и заканчивается во второй половине марта.

Территория района относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовое количество осадков составляет 650-700 мм, из них 70% осадков выпадает с апреля по октябрь месяц; высота снежного покрова 48-59 см, суммарная солнечная радиация составляет 82,9 ккал/см, число солнечных дней в году составляет 252 дня.

В течение теплого времени года (апрель-сентябрь) преобладают ветры западного и северо-западного направлений. Ветры юго-западного и юго-восточного направлений резко повышают температуру и сухость воздуха.

Таблица 3.

| Метеорологические элементы | Значения |
| --- | --- |
| Температура воздуха (°С) | 4,0 |
| Относительная влажность (%) | 8,0 |
| Скорость ветра (м/с) | 4,1 |
| Осадки (мм) | 676 |
| Абсолютный максимум температуры воздуха (°С) | 34 |
| Абсолютный минимум температуры воздуха (°С) | 42 |
| Средняя температура января | - 8,9° |
| Средняя температура июля | 17,3° |
| Среднегодовая температура | 4,0° |
| Продолжительность вегетационного периода | 175 дней |
| Средняя дата конца весенних заморозков | 9/V |
| Средняя дата начала осенних заморозков | 28/IХ |
| Продолжительность безморозного периода | 141 день |
| Количество осадков | 643 мм |

За зимний сезон выпадает 30% годового количества осадков. В зимние месяцы количество дней с ветром несколько больше чем, в летние, и его средняя скорость достигает наибольших значений в год. Число дней со снежным покровом – 139. Летом в основном, наблюдается циклоническая форма циркуляции, однако при этом преобладают солнечные и частично солнечные дни, они составляет 72-75% всех дней (из них солнечных 40-45%). Средняя месячная температура воздуха поднимается до 16,7°С в июле, а относительная влажность колеблется - пределах 70-80% Атмосферных осадков за сезон выпадает 250 мм.

2.3.2. Рельеф и гидрология.

Третьяковское сельское поселения, входящее в состав Духовщинского района, который почти целиком расположен в пределах Духовщинской возвышенности, рассеченной узкими долинами правых притоков Днепра - Вопь, Вотря, Царевич, Хмость, Бол, Вопец и левых притоков - Западной Двины - Гобза, Жереспея. Абсолютные отметки возвышенности колеблются в пределах 200-282 м, причем наивысшие отметки приурочены к западной части возвышенности, для которой характерен крупный холмисто-грядовый краевой рельеф с озами и камами.

Северная часть района относится к южной окраине Западно-Двинской низины, которая характеризуется плоским и полого-волнистым рельефом зандровой и озерно-ледниковой равнин с отдельными озами и камами. Здесь абсолютные отметки  изменяются в пределах 169-180 м. Почти вся территория низины заболочена. Преобладают болота низинного типа, однако встречаются и верховые, смешанные и переходные. Здесь сконцентрированы наиболее мощные залежи с мощностью торфа, достигающей на отдельных участках 9,6 и 10,2 м (Свитский Мох, Вервижский Мох). Здесь много озер ледникового происхождения, долины рек не выделяются в окружающем рельефе, течение их спокойное. На малых реках весной не везде и не всегда наблюдается выход воды на пойму, на крупных - почти ежегодно. Остальная территория представляет собой полого-волнистую моренную равнину с лессовым покровом.

Духовщинская возвышенность представляет северо-западную часть Смоленской возвышенности. Она образует междуречное пространство и водосборы речных систем Днепра и Западной Двины. Приурочена к выступу на породах девона и карбона с отметками 180—200 м. Четвертичные отложения имеют большую мощность (60—100 м) и сложный состав. Значительную толщу образует днепровская морена, которая на склонах глубоких долин, оврагов и балок выходит на поверхность. Территория повсеместно перекрыта лессовидными суглинками (2-4 м). На преобладающей площади высоты в пределах 210—240 м, а максимальные — до 288 м. Возвышенность наиболее приподнята в северо-западной и западной части и понижается в юго-восточном направлении. Господствующим рельефом являются пологоволнистые, местами плоские моренные равнины, в разной мере переработанные текучими водами. Особенно сильно преобразованы они на южных и юго-западных склонах возвышенности. Глубина вреза долин рек, имеющих здесь субмеридианальное направление, составляет 50—70 м. Склоны их расчленены глубокими балками и оврагами. Центральная и северная части возвышенности имеют более спокойный рельеф с колебаниями высот в пределах 10—25м. Вдоль западного склона наблюдается возвышенный холмисто-грядовый рельеф разного возраста — Бельско-Духовщинские гряды. На придолинных, прибалочных и других склонах идет плоскостная и линейная эрозия.

Гидрогеологические условия характеризуются наличием подземных вод во всех генетических типах пород, залегающих на глубине от 1-2 до 20-30 м, подземные воды находятся в тесной гидравлической связи между собой и с водами нижележащих коренных пород.

Подземные воды четвертичных отложений делятся на несколько типов.

Грунтовые воды образуют первый от поверхности безнапорный горизонт и приурочены к песчаным осадкам. Распространены преимущественно в северной и западной частях территории с глубины 0-12 м, а также по долинам рек, мощность водоносного горизонта от долей метра до 10-12 м. Водоупором служат суглинки, супеси или глины. Питаются атмосферными осадками и за счет подпора из нижележащих горизонтов. Наиболее высокий уровень бывает весной из-за таяния снегов.

Спорадические воды распространены широко на всей территории в морене, а также в конечноморенных и озерно-ледниковых глинах и суглинках. Приурочены они к прослойкам, линзам, гнездам и карманам песков и гравия в толще валунных суглинков. Линзы и прослои песков не выдержаны по мощности и по простиранию. Глубина их залегания от 0,2-10 до 30 м и более. В глубоко залегающих линзах и прослоях воды напорные.

В качестве источника водоснабжения в Третьяковском сельском поселении используются воды девонских отложений. Водоносный горизонт заключен в доломитово-известковых песчаниках. Воды напорные самоизливающиеся. Верхнедевонский водоносный комплекс представлен двумя артезианскими водоносными горизонтами, распространенными повсеместно. Глубина залегания их в долинах рек 20-50 м, на водоразделах 100-125 м. Общая мощность обводненных пород колеблется от 50 до 85 м. Водообильность комплекса зависят от трещиноватости и закарстованности известняков и доломитов. Статические уровни устанавливается в среднем на глубине 30-37 м, часто происходит самоизлив в скважине. Удельные дебиты изменяются от 0,1 до 5 л/сек.

Движение подземных вод направлено от водоразделов к речным долинам, где они дренируются. Средний модуль эксплутационных запасов водоносного комплекса составляет 2,2 л/сек на 1 км2.

Подчиненное значение с точки зрения возможного использования в качестве источника водоснабжения имеют воды четвертичных отложений, среди которых выделяются 4 водоносных горизонта: аллювиальный, надморенный, межморенный и подморенный. Из них только межморенный и подморенный используются для водоснабжения.

Межморенный горизонт заключен в песчано-гравийные отложения между московской и днепровской моренами. Мощность песков изменяется от 2-3 до 36 м, в среднем составляет 10-12 м. Глубина его залегания колеблется от 3 до 30 м. Горизонт напорный, величина напора составляет 15-20 м в понижениях. Статический уровень устанавливается на глубине 2-3 м в долинах рек и 15-20 м на водоразделах. Водообильность горизонта не везде одинакова, дебиты скважин колеблются от 0,08-1,0 до 3 л/сек, родников до 2-3 (иногда до 10 л/сек - родниковый колодец в г.Духовщине). Горизонт используется в основном для сельскохозяйственного водоснабжения.

Через поселение с запада на восток протекает самая крупная река района - Царевич. В нее впадают реки: Веленя, Велица, Лойня. Имеется сеть небольших речек, ручьев. Протяженность средних и малых рек представлена в таблице 2.

Таблица 4.

Протяженность средних и малых рек (свыше 10 км) в границах Третьяковского сельского поселения

| № п/п | Наименование реки, код реки | Куда впадает | Площадь водосбора км2 | Протяженность, км | Расход м3/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по области | по району |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Царевич Чер Днепр 1851 0043 | Вопь | 859 | 68 | 29 | 5,82 |
| 2. | Береза Чер Днепр 1851 0043 0054 | Царевич | 78 | 22 | 22 | 0,53 |
| 3. | Веленя Чер Днепр 1851 0043 0045 | Царевич | 157 | 12 | 12 | 1,06 |
| 4. | Велица | Царевич | 126 | 32 | 22 | 0,53 |

Водные объекты имеют большое значение в качестве основы жизни и деятельности человека. Они являются важнейшей составной частью окружающей среды, средой обитания объектов животного и растительного мира, в том числе водных биологических ресурсов.

Водные объекты находятся в собственности Российской Федерации (федеральной собственности) за исключением прудов, обводненных карьеров, расположенных в границах земельного участка, принадлежащего на праве собственности субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию, физическому или юридическому лицу. В этом случае их право собственности прекращается одновременно с прекращением права собственности на соответствующий земельный участок, в границах которого расположены такие водные объекты. Данные земельные участки разделу не подлежат, если в результате такого раздела требуется раздел пруда или обводненного карьера.

В соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ от 03.06.2006 г. «О введении в действие Водного кодекса Российской Федерации» ст. 14, п.1 земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах, и занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах, относятся к землям водного фонда. На территории МО «Третьяковское сельское поселение» Духовщинского района Смоленской области расположены следующие поверхностные водные объекты:

- Пруды, береговая линия которых определяется по нормальному подпорному уровню воды (таблица 4).

- Водотоки (реки), их протяженность указана в пределах Духовщинского района, береговая линия определяется по среднемноголетнему уровню вод в период, когда они не покрыты льдом (таблица 2) .

Территории, которые примыкают к береговым линиям рек, водохранилищ и прудов, являются водоохранными зонами (ВЗ), на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Таблица 5.

Озера в границах МО «Третьяковское сельское поселение»

| № п/п | Наименование объекта | Площадь зеркала, га | Объем, тыс.м3 | Местоположение (населенный пункт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Морские глазки | 1,2 | 10 | 0,9 км ЮВ д. Замошье |

ПЕРЕЧЕНЬ

гидротехнических сооружений, подлежащих государственному контролю по обеспечению безопасности ГТС на территории Третьяковского сельского поселения

Таблица 6.

| № п/п | Наименование и местоположение гидротехнических сооружений, код | Собственник, организация. | Основные параметры | Техническое состояние ГТС и экологическое состояние водного объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объём воды, тыс. м3 | Площадь водного зеркала, га. | Напор, м | Регулируемый или нерегулируемый пруд |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Пруд на р. Береза у д. Третьяково (СПК «Искра» Третьяковская с/а) 1-20-67-Т-2-07-00- | Б/х | 506 | 25,3 | 4,5 | Регулируемый. | Предаварийное. Требуется капитальный ремонт. Заполнен. |
| 2. | Пруд на р.Веленя в д. Спас-Углы (СПК «Дубрава» Третьяковский САО) 1-20-67-Т-2-07-00- | Б/х | 180 | 11,32 | 3,0 | Регулируемый. | Аварийное. Требуется реконструкция. Рекомендовано опорожнить пруд или существенно понизить уровень воды. Заполнен. Придорожный. Улица деревни. |

Водотоки протяженностью 10 км и более

Согласно ст.65 п.4 Водного кодекса РФ ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до 10 км - в размере 50 метров;

- от 10 до 50 км - в размере 100 метров;

- 3)от 50 км и более - в размере 200 метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного и нулевого уклона, 40 м для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса (ст.65 п. 11 Водного кодекса РФ).

Ширина береговой полосы - 20 м.

Реки и ручьи протяженностью менее 10 км

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой и составляет 50м.

Ширина береговой полосы -5м.

2.3.3. Растительность и животный мир

Третьяковское сельское поселение расположено в подзоне смешанных, зоны хвойно-широколиственных лесов, коренным типом растительности являются леса. Кроме того, растительность поселения представлена лугами, болотами, водной растительностью, посевами культурных растений.

Леса условно делятся на две группы. В первую входят леса зеленой зоны вокруг городов, поселков и районных центров, запретные полосы вдоль рек. К лесам второй группы относятся эксплуатационные леса, где производится основная заготовка древесины. В целом леса района покрывают около половины всей площади. Преобладающими породами в лесах являются: хвойные (сосна, ель, лиственница), твердолиственные (дуб, ясен, клен), мягколиственные (береза, сосна).

Флора лугов разнообразна. Наиболее распространены семейства злаковые, сложноцветные, осоковые, розоцветные, бобовые, лютиковые, норичниковые, губоцветные и др. (всего более 50). Около 30 семейств представлено во флоре лугов одним видом — белозоровые, истодовые, горечавковые, вахтовые, валериановые и другие. Во флоре лугов Смоленщины преобладают многолетние виды, составляющие более 80% от общего количества видов, среди которых наиболее долго живут дерновинные злаки - белоус торчащий (35-40 лет) и щучка дернистая (25-35 лет), более ценные кормовые травы держатся в травостое при хорошем уходе до 10- 15 лет - тимофеевка луговая, овсяница луговая, мятлик луговой, ежа сборная и др. Они вместе с бобовыми (клевер луговой, клевер ползучий и др.) составляют основу растительного покрова лугов. Однолетние и двулетние виды, составляющие вместе менее 20% от общего числа видов растений луга, - это горец птичий, марь белая, пастушья сумка, ярутка полевая и некоторые другие. Сорные и ядовитые растения на лугах - лютик едкий, лютик ползучий, лютик многоцветковый, нивяник обыкновенный, василек луговой и другие.

Растительность болот представлена различными видами осок (острая, пузырчатая, лисья и др.), тростником обыкновенным, хвощом болотный, хвощом приречный и др., на почве преобладают мхи. На верховых болотах преобладают сфагновые мхи, кустарники и кустарнички (багульник, голубика, брусника, клюква), из древесных растений черная ольха, береза, ива.

В поселении водятся лисицы, волки, бурые медведи, кабаны, белки, зайцы-беляки и другие виды животных; среди птиц наиболее распространены дятлы, скворцы, клесты, зяблики, соловьи, дрозды, снегири, синицы и др.; из рыб — лещ, окунь, судак, щука, плотва и др.

2.3.4. Почвы

Почвенный покров Духовщинской возвышенности неоднороден. В восточной, более равнинной части района, основной почвообразующей породой являются покровные суглинки, на которых развиты преимущественно дерново-средне-подзолистые пылевато-суглинистые почвы с участием дерново-сильно- и слабоподзолистых. В западной части, в наиболее высоком месте Духовщинской возвышенности, почвообразующими породами, кроме лессовидных суглинков, являются также валунные суглинки и флювиогляциальные и древнеаллювиальные супеси и пески, залегающие на пониженных зандровых пространствах и речных террасах. На валунных суглинках, слагающих моренные холмы, распространены в основном дерново-средне- и слабоподзолистые песчанисто-суглинистые почвы; к участкам зандровых равнин и речных террас приурочены песчаные и супесчаные почвы разной степени оподзоленности с дерново-подзолисто-глеевыми в понижениях рельефа. Типы почв при прочих равных условиях формируют древесный, кустарниковый, травяно-моховый покров.

Плоские, слабодренированные верховья рек Хмости, Жереспеи и др., а также междуречья Вопи, Вотри и Велени (приток Царевича) и др. сильно заболочены, почвы там преимущественно дерново-подзолисто-глеевые и торфянисто-подзолисто-глеевые, В поймах более крупных, рек развиты аллювиальные, большей частью заболоченные почвы и торфяники.

Дерново-подзолистые почвы, имеющие мощность пахотного слоя в среднем 20-22 см, с изменением от 12 до 25 см. По механическому составу они относятся к легким и средним пылеватым суглинкам. Почвы бедны гумусом. Среднее содержание его составляет 1,5%, очень редко его запасы превышают 3%. Степень насыщенности основаниями составляют в среднем 40-50%, а количество подвижного фосфора от 0 до 10 мг на 100 г почвы.

2.3.5. Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории относятся к территориям с особым природоохранным режимом, которые также включают в себя земли природоохранного назначения (водоохранные зоны рек и водоемов, городские леса, скверы, парки, городские сады, пригородная зеленая зона, противоэрозионные насаждения); особо ценные природные объекты (родники, верховые болота, малые реки и др.). Территориальная охрана окружающей среды регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ, специальными статьями Градостроительного Кодекса РФ, а также положениями об отдельных категориях ООПТ, водоохранных зонах водных объектов и некоторыми другими подзаконными актами.

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, государственные природные памятники природы, дендрологические памятники и ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности курорты. Правительство РФ и органы исполнительной власти могут устанавливать и иные категории особо охраняемых территорий, которые включают городские леса, городские парки, памятники садово-паркового искусства, охраняемые речные системы, охраняемые природные ландшафты.

Согласно данным предоставленным Департаментом Смоленской области по природным ресурсам и экологии в границах муниципального образования Третьяковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области, особо охраняемые природные территории регионального значения Смоленской области и федерального значения РФ отсутствуют.

# 2.4. Историко-культурное наследие территории

# 2.4.1. Краткая историческая справка

Историю Третьяковского сельского поселения невозможно переписать, не раскрыв исторические моменты становления сферы образования в поселении. Очень интересным историческим моментом стало открытие сельской школы.

В 1909-1910 г.г. помещица Панафидина отпустила из собственной кассы 13,5 тысяч рублей на строительство двухэтажной школы для сельских ребят.

Панафидина, по воспоминанию тех, кто знал её, была довольно образованной женщиной своего времени.

Жила она в Москве, имела свою типографию. Имение её находилось в селе Третьяково.

Она заботилась о просвещении крестьянских детей, поэтому решила открыть для них школу.

Здание школы было построено за полтора года. Строили её наемные рабочие. Материал для стройки подвозили на лошадях. Школа образовалась на базе церковно0приходской. Здание было двухэтажное: нижний этаж выполнен из кирпича, верхний был деревянный. В 1911 году школа приняла первых учеников. Здесь было четыре начальных класса. Книгами и тетрадями школу обеспечивала, по рассказам бывших учеников, сама Панафидина. Для детей она устраивала новогодние елки, раздавала им подарки. Особенно хорошие подарки получали те, кто хорошо учился. Фамилии первых учителей неизвестны. Позже много лет работала учительницей Ольга Захаровна Фирсова. Её покоится на Третьяковском кладбище.

Первыми учениками были Ковалев Василий Никанорович, Ковалев Михаил Иванович, Иванкова Мария. Немного позже учились Журавлева Екатерина Ивановна, Шеметкин Вячеслав Филиппович, Митюрин Николай Яковлевич.

В 1935 году на базе начальной школы была организована семилетняя школа. Директором был назначен Никита Яковлевич Емельяненков. Учащихся в школе было много – 650 человек. Работало в школе 18 преподавателей. Учащиеся занимались в 2 смены,что создавало большие трудности, как для них, так и для учителей. Но, несмотря на это, большинство ребят учились на «хорошо» и «отлично». В довоенной школе работал Корниенков Иван Архипович.

Многие выпускники того времени получили специальность учителя, это сестры Шеметкины Ольга и Александра, Андрюхина Татьяна, Сергеева  Анна, Ковалева Евгения Васильевна.

Не обошла стороной школу война. На фронтах Великой Отечественной погибли, защищая Родину Взоров Леонид Васильевич, Цаплин Александр. Храбро сражались с врагом летчики Фомин Владимир Алексеевич и Мироненков Дмитрий Петрович. Ушел на защиту Родины директор школы Никита Яковлевич Емельяненков, учитель Иван Иванович Королев. Они не вернулись с фронта. Во время войны немцы разрушили здание школы. Материал школьного здания был использован для ремонта дороги, соединяющей Духовщину с Ярцевом.

Школа возобновила работу сразу же после освобождения района и области от фашистов. Классы размещались в домах колхозников Шеметкиной М.М. и Андрюхиной Е.К.

Директором школы была назначена Карпеченкова Мария Ивановна. В 1943-1944 г.г. в школе было пять классов: четыре начальных класса и пятый класс. В начальных классах преподавали Рудакова Вера Ивановна, Ковалева Ефросинья Яковлевна, Сальковская Анна Георгиевна, Мальцева Александра Борисовна. В пятом классе уроки арифметики вела Козлова Варвара Клементьевна, уроки русского языка и литературы – Козлова Татьяна Иосифовна, уроки биологии и немецкого языка – Лапочкина Анна Николаевна.

С 1944 года и по август 1946 года директором школы работала Сальковская Анна Георгиевна.

В 1946 году директором был назначен Титов Михаил Павлович, который возглавлял школу до 1972 года.

Первый послевоенный выпуск состоялся в 1946 году. Две выпускницы стали работать учителями.

Под руководством Михаила Павловича Титова школу стали расширять. К уцелевшему довоенному дому, в котором жили учителя, стали пристраивать новые здания. Всего было пристроено пять зданий, но классов не хватало. Занимались в две смены. Учащихся было много. Ребята ходили из деревень Кулагинского  сельского совета: из Кулагина, троицкого, Баранова.

Большинство учащихся учились на «4» и «5». В 1966 году было построено новое здание школы. С 1972 года директором школы работает Шаповалов Сергей Тихонович. Но отработав положенные три года после окончания института, он уезжает в Смоленск.

Виктор Анатольевич Осипенков работает до 1976 года и его переводят в Духовщинское РОНО заведующим. Ему на смену пришла учитель русского языка и литературы Анна Яковлевна Акимова, она руководила коллективом до 20 августа 1979 года.

В связи с уходом её на пенсию директором назначается Куцабенков Всеволод Фролович.

4 ноября 1992 года приступает к обязанностям руководителя выпускница школы Надежда Николаевна Емельянова, которая и сейчас руководит Третьяковской школой.

Коллектив учителей в большинстве своем состоит из выпускников школы разных лет.

Хочется немного рассказать о школьном музее. Он основан в 60-х годах прошлого столетия. 4 года назад была полностью проведена реконструкция. Основу музея составляют 2 отдела. Первый посвящен древнерусскому быту, где особое место занимают лапти крестьянина Фаддея Спиридоновича Полякова.

Здесь хранятся предметы крестьянского быта: самовар, зернотерки, утюги и многое другое.

Вторая часть музея посвящена истории школы. На стенах расположены стенды «Выпускники 21 века.», « Наши спортивные достижения», где представлены грамоты, награды, кубки, «Биография школы», здесь расположены фотографии почти всех директоров, которые руководили школой на протяжении 65-ти лет. «От увлечения к мастерству» - на стенде фотографии колхозников бывшего колхоза «Пламя», которые были отмечены государственными наградами за свой добросовестный труд.

## 2.4.2.Объекты историко-культурного наследия, расположенные на территории сельского поселения

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

На территории Третьяковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области расположены следующие объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) регионального значения, выявленные объекты культурного наследия (таблица 3).

Таблица 7.

Памятники на территории Третьяковского СП

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия | Местонахождение объекта культурного наследия | Характеристика | Нормативный акт, на основании которого объект отнесен к памятникам истории и культуры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники истории |
| 1. | Братская могила советских воинов, погибших в 1941-1943 гг. в боях с немецко-фашистскими захватчиками | д. Копешня | регионального значения | Решение Смоленского Облисполкома от 11.06.1974 №358 |
| 2. | Братская могила жителей хутора, расстрелянных в мае 1942 г. Установлен обелиск. | бывш. хутор Титово | регионального значения | Решение Смоленского Облисполкома от 11.06.1974 №358 |
| 3. | Обелиск-штык в честь воинов 39-й армии и 178-й Кулагинской стрелковой дивизии, освобождавших район в 1943 г. от немецко-фашистских захватчиков, 1971г. | д. Троицкое | регионального значения | Решение Смоленского Облисполкома от 11.06.1974 №358 |
| Памятники археологии |
| 4. | Городище | 0,5 км западнее д. Кулагино, на правом берегу р. Костинка | регионального значения | Решение Смоленского Облисполкома от 11.06.1974 №358 |
| 5. | Курганный могильник (2 насыпи) | д. Жатомля, у деревни, на правом берегу р. Царевич | выявленный объект | - |
| 6. | Курганный могильник | бывш. д. Жданово, у деревни, при впадении р. Береза в оз. Третьяково | выявленный объект | - |
| 7. | Курганный могильник | бывш. д. Кулагино, у деревни | выявленный объект | - |
| 8. | Городище | бывш. д. Нефедово, у деревни, на р. Царевич | выявленный объект | - |
| 9. | Курганный могильник | бывш. д. Плешково, у деревни, на берегу р. Царевич | выявленный объект | - |
| 10. | Курганный могильник (2 насыпи) | бывш. д. Сущево, у дороги в бывш. д. Кулагино | выявленный объект | - |
| 11. | Курган | д. Троицкое, 2 км к югу от деревни, на правом берегу р. Царевич, ниже впадения р. Костинка | выявленный объект | - |
| 12. | Селище | д. Третьяково, северная окраина деревни, на берегу | выявленный объект | - |
| 13. | Курганный могильник | д. Третьяково, у деревни | выявленный объект | - |

2.4.3. Мероприятия по сохранению историко-культурного наследия территории

На территории Третьяковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области расположены объекты культурного наследия регионального значения (см. раздел 2.4.2).

Под государственной охраной объектов культурного наследия понимается система правовых, организационных, финансовых, материально-технических, информационных и иных принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в пределах их компетенции мер, направленных на выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, предотвращение их разрушения или причинения им вреда, контроль за сохранением и использованием объектов культурного наследия.

На территории Смоленской области государственная охрана объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», областного закона от 31.03.2009 № 10-з «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), расположенных на территории Смоленской области».

В соответствии с Положением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315, в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

В настоящее время границы территорий и зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории поселения, не утверждены.

2.5.Социально-экономическая характеристика территории

Закономерности развития территории изучались с помощью конкретных методов: экономико-статистического анализа (группировок, индексного, многофакторного), расчетно-конструктивного, экономико-математического.

Источниками информации при выявлении социально-экономических особенностей развития территории послужили выборочные материалы Смоленскстата, Росстата, данные Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию, информация, размещенная на официальных сайтах Администрации Муниципального образования «Духовщинский район», МО «Третьяковское сельское поселение» и Администрации Смоленской области, а также нормативно - справочные материалы, анкетные данные, расчеты.

2.5.1. Население и демографическая ситуация

Изменение численности населения Третьяковского сельского поселения на протяжении всего периода формирования рыночных отношений характеризовалась уменьшением количества населения, о чем наглядно свидетельствуют данные динамики населения за период 2011-2013 гг. (рисунок 2).

Рис. 3. – Динамика численности населения сельского поселения за 2011-2013 гг.

Убыль населения происходит не только за счет естественных причин, также отмечается отрицательное влияние общих итогов миграции, в частности, маятниковая миграция за пределы района на работу.

За период с 2011 по 2013 годы население сельского поселения  уменьшилось на 62 человека (6,34%).

В условиях мелкоселенного расселения (при наличии 7 населенных пунктов без постоянного населения), 38% населения Третьяковского сельского поселения сосредоточено в самом крупном населенном пункте – д. Третьяково. Еще 26,7% населения расселено в д. Троицкое и 16,6% населения сосредоточено в д. Спас-Углы. На долю всех остальных населенных пунктов приходится 18,7% от общей численности поселения.

Сложившийся уровень рождаемости не обеспечивает простого воспроизводства населения (замещения поколения родителей их детьми).

Коэффициент смертности населения сельского поселения так же, как и в Духовщинском районе, имеет высокое значение. Рост уровня смертности в последние десятилетия является характерной тенденцией практически всех экономически развитых стран, что обусловлено увеличением продолжительности жизни и старением населения. Тревожной тенденцией является увеличение смертности среди лиц молодого и среднего возраста, в первую очередь среди мужского населения. Основными причинами высокой смертности населения региона сельского поселения являются болезни системы кровообращения 32,8–33,5% и дыхания – 30–28%. В числе негативных проявлений динамики общей смертности выделяется ее рост и от других заболеваний – болезней мочеполовой системы, органов пищеварения и т.д.

В целом же в поселении за последние два десятилетия сложилась хроническая естественная убыль населения, что наглядно демонстрируется данными рисунка 3.

Рис. 4. – Показатели рождаемости и смертности 2010 – 2012гг.

Естественная убыль населения за рассматриваемый период составляет в среднем 4,9%, однако фактическая динамика численности показывает снижение в среднем на 6,34%, что обусловлено механической миграцией населения.

Доля населения в трудоспособном возрасте составляет 46,76% от общей численности населения. При этом распределение по гендерному признаку (по всем возрастным группам) составляет примерно 67,1% х 32,9%, со значительным преобладанием женского населения.

Состав и структура численности населения Третьяковского сельского поселения представлена в таблицах 4,5.

Таблица 8.

Состав и структура численности населения

Третьяковского сельского поселения

| Возрастные группы | 01.12.2013 |
| --- | --- |
|  | Мужчин | Женщин | Всего |
| Численность постоянного населения, всего | 301 | 603 | 916 |
| в том числе: |  |  |  |
| Моложе трудоспособного возраста | - | - | 117 |
| Трудоспособного возраста (от 16 до 60 лет) | - | - | 428 |
| Старше трудоспособного возраста (с 61 года) | - | - | 371 |

Таблица 9.

Информация о количестве населения по населенным  пунктам

Третьяковского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общая численность | Дети дошкольного возраста | Дети школьного возраста | Население трудоспособного возраста | Пенсионеры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Третьяково | 348 | 27 | 34 | 180 | 107 |
| 2. | д. Андроново | 51 | 3 | - | 16 | 32 |
| 3. | д. Афанасьево | 24 | - | - | 7 | 17 |
| 4. | д. Бараново | - | - | - | - | - |
| 5. | д. Буянцево | - | - | - | - | - |
| 6. | д. Ворпец | - | - | - | - | - |
| 7. | д. Голочево | 2 | - | - | - | 2 |
| 8. | д. Горенка | 1 | - | - | - | 1 |
| 9. | д. Грязнаки | 4 | 1 | - | 3 | - |
| 10. | д. Жатомля | 2 | - | - | - | 2 |
| 11. | д. Жданово | 22 | 1 | 2 | 16 | 3 |
| 12. | д. Замощье | 5 | - | - | - | 5 |
| 13. | д. Клепики | 16 | - | - | - | 16 |
| 14. | д. Кобылино | 1 | - | - | 1 | - |
| 15. | д. Комарово | - | - | - | - | - |
| 16. | д. Ново-Никольское | - | - | - | - | - |
| 17. | д. Плющево | - | - | - | - | - |
| 18. | д. Починок | 6 | - | - | - | 6 |
| 19. | д. Сигеево | 2 | - | - | - | 2 |
| 20. | д. Спас-Углы | 152 | 7 | 6 | 46 | 93 |
| 21. | д. Титово | 2 | - | - | - | 2 |
| 22. | д. Троицкое | 245 | 23 | 11 | 141 | 70 |
| 23. | д. Фомино | 33 | 2 | - | 18 | 13 |
| 24. | д. Прихабы | - | - | - | - | - |
| ИТОГО | 916 | 64 | 53 | 428 | 371 |

Сложившийся уровень рождаемости не обеспечивает простого воспроизводства населения (замещения поколения родителей их детьми).

Описанные процессы приводят к изменению  структуры населения по всем возрастным группам.

В случае сохранения данной тенденции в прогнозируемом периоде, развитие демографической ситуации прогнозируется по пессимистическому сценарию. По прогнозным расчетам, среднегодовая численность населения сельского поселения в 2018 г. составит 877,5 человека, к 2033 г. – 762 человека. Таким образом, к 2033г. в Третьяковском сельском поселении ожидается значительное сокращение общей численности населения.

На сложившуюся динамику прогнозируемой численности населения оказывают влияние отрицательное сальдо миграции (отток населения превышает приток) и естественная убыль (превышение смертности над рождаемостью).

Характеристика существующей демографической ситуации и прогноз численности населения на расчетный срок производились на основе предоставленных данных по общей численности населения на начало 2013 года, а также сведений о естественной и механической динамике и изменении половозрастной структуры населения. Прогнозирование численности населения производилось на период до 2033 г.

Базовым периодом для прогнозирования численности населения является 2013 г. Прогнозирование общей численности населения осуществлялось по модели, отражающей линейную функциональную зависимость общей численности населения от показателей естественного движения населения. Расчет численности населения на определенный период производился по формуле:

, где

x - год, на который производится расчет,

Nx - общая численность населения в год «х»,

N0- общая численность населения в 2013 г.,

b - ежегодное число родившихся в населенном пункте,

d - ежегодное число умерших в населенном пункте.

Ежегодное число родившихся и умерших в населенных пунктах было определено как среднее значение соответствующих показателей за 2010 – 2012 гг.

Расчетные данные, полученные в результате прогнозирования численности населения (пессимистичный прогноз) на 2018 г., 2023 г. и 2033 г., обобщены в виде таблицы 8, где также учтены данные о механическом движении населения.

Таблица10.

Прогноз численности населения (пессимистичный прогноз)

| № п/п | Наименование сельского поселения | Численность населения на конец 2018 г., чел. | Численность населения на конец 2023 г., чел. | Численность населения на конец 2033 г., чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Третьяковское сельское поселение | 877,5 | 839 | 762 |

Расчетные данные, полученные в результате прогнозирования численности населения по оптимистическому сценарию развития с учетом внедрения положения настоящего Генерального плана на 2018 г., 2023 г. и 2033 г., обобщены в виде таблицы 9.

Таблица 11.

Прогноз численности населения (оптимистичный прогноз)

| № п/п | Наименование сельского поселения | Численность населения на конец 2018 г., чел. | Численность населения на конец 2023 г., чел. | Численность населения на конец 2033 г., чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Третьяковское сельское поселение | 932 | 987 | 1124 |

В целом анализ демографической ситуации позволяет сделать вывод о том, что экономически неблагоприятные условия жизни и отсутствие возможностей для большинства сельской молодежи решать свои жилищные и бытовые проблемы вынуждают сельскую молодежь мигрировать в города. Доступность многих бытовых благ в городе и более высокие доходы делают непривлекательным сельский образ жизни и для сельской, и для городской молодежи. При этом без привлечения молодежи в село нельзя устойчиво развивать эти территории.

В схеме территориального планирования МО «Духовщинского район» Смоленской области было проведено ранжирование сельских поселений по общей численности постоянного населения как на начало, так и на конец прогнозируемого периода и был составлен прогноз численности населения и выявлены неперспективные населенные пункты.

Таблица 12.

Прогноз численности населения и неперспективные населенные пункты.

| № п/п | Наименование поселения | Численность населения на конец 2018 г., чел. | Численность населения на конец 2028 г., чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Духовщинское городское поселение | 3043 | 1513 |
| 2 | Озёрненское городское поселение | 4765 | 3264 |
| 4 | Пречистенское сельское поселение | 1031 | 712 |
| 3 | Третьяковское городское поселение | 812 | 602 |
| 5 | Добринское городское поселение | 746 | 433 |
| 6 | Булгаковское сельское поселение | 546 | 261 |
| 7 | Бересневское сельское поселение | 370 | 180 |
| 8 | Бабинское сельское поселение | 613 | 323 |

Также на основании утвержденной Схемы территориального планирования Духовщинского района Смоленской области, был  произведен анализ и выявлена степень перспективности сельских поселений. Третьяковское сельское поселение отмечено как неперспективное:

1. На территории поселения находятся населенные пункты с нулевой численностью – населенные пункты, в которых численность населения равна нулю – их количество 7.

2. Без градостроительного развития – населенные пункты с неразвитой производственной и социальной сферами – их количество 9.

3. Слабого градостроительного развития – населенные пункты со слабовыраженной системой социально-бытового обслуживания населения и слаборазвитым производством – их 3.

4. Умеренного градостроительного развития – населенные пункты с наибольшим спектром объектов обслуживания населения, в производственной сфере – наличие производственных мощностей, обеспечивающих занятость и создание рабочих мест - 2.

5. Активного градостроительного развития – населенные пункты с развитыми сферами деятельности всех направлений, которые создают комфортное проживание населения - 3.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

1. На сегодняшний день значительная доля населения приходится на административный центр - д. Третьяково и составляет 38 % от общей численности сельского поселения. Вторым по численности населения считается д. Троицкое – 26,7% от общей численности населения. И еще д. Спас-Углы занимает ведущее место по численности населения – 16,6% от численности населения.

2. К концу расчетного срока положение, скорее всего, не изменится – д. Третьяково, д. Троицкое и д. Спас-Углы  будут доминировать.

3. Население СП имеет неблагоприятную возрастную структуру (40,5% от общей численности – население старше трудоспособного возраста; 12,7% - младше трудоспособного возраста).

4. К концу расчетного периода соотношение практически не изменится в лучшую сторону: группа населения старше трудоспособного возраста будет составлять около 40 % от общей численности, а младше трудоспособного возраста – не более 15% .

5. На территории СП есть 7 населенных пунктов, численность населения в которых равна нулю. Населенные пункты с нулевой численностью из состава сельского поселения исключены не будут.

Отсутствие необходимого трудоспособного сельского населения постепенно ведет к снижению эффективности использования. Указанные тенденции могут проявиться и на территории Третьяковского сельского поселения.

Выводы:

Сокращение численности населения, вероятно, будет иметь место и в дальнейшем, при устойчивой тенденции старения населения. Следовательно, следует учитывать численное сокращение трудовых ресурсов и потребность в дополнительных социальных затратах на жизнедеятельность лиц пенсионного возраста. Соотношение доли трудоспособного населения и других возрастных категорий, вероятно, сохранится и на перспективу.

Таким образом, воспроизводственные возможности сельской местности в подавляющем большинстве случаев не способны сохранять сельскохозяйственное производство на прежнем уровне, а, следовательно, и существующую систему расселения. Обусловленные этой ситуацией миграционные процессы в сельской местности направлены на усиление поляризации пространства на территории района.

Малая демографическая емкость первичных сельских систем расселения – это особенность сельского расселения, которая складывается из преобладания мелких (сверхмалых и малых) сельских населенных пунктов.

Сокращение сети сельских населенных пунктов и уменьшение людности поселений происходит повсеместно, однако, прежде всего на сильно залесенных территориях, не обеспеченных или слабо обеспеченных транспортом и социальной инфраструктурой.

Наиболее характерная, исторически обусловленная, черта сельского расселения – мелкоселенность принимает катастрофические масштабы, развиваясь со временем за счет потери населения. Проблема состоит в том, чтобы удержать эту многочисленную группу от исчезновения, включив населенные пункты в систему, обеспечивающую их наибольшую устойчивость. Как правило, наиболее устойчивые сверхмалые однофункциональные сельские поселения – прифермерские, транспортные, центры обрабатывающей промышленности, рекреации. Из перечня функций необходимо определить приоритетные, с опорой на традиции и на богатый историко-культурный потенциал.  Эти территории требуют вовлечения их поселения в программу оживления традиционного хозяйствования, народных промыслов, туризма.

Очень актуально для сельского поселения удержание молодежи и привлечение квалифицированных молодых специалистов, это позволит модернизировать хозяйственный комплекс поселения. Одна из основных задач, которая может быть решена, и её реализация даст положительный экономический эффект – это создание на территории поселения новых рабочих мест.

Развитие сферы обслуживания и формирование системы межселенного обслуживания, формирование центров услуг строится по принципу частоты пользования учреждениями, размещенными в них с учетом определенной соподчиненности центров. Ступени и ранги обслуживания непосредственно связываются с системами расселения. Предприятия обслуживания по частоте посещений объединяются в три группы:

- первая группа включает в себя предприятия повседневного пользования: детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, продовольственные и промтоварные магазины с товарами повседневного спроса, спортплощадки, столовые, медпункты, предприятия бытового обслуживания. Эти учреждения должны быть максимально приближены к потребителям и находиться в пределах пешеходной доступности (с учетом пешеходного движения около 4 км/час);

- вторая группа объединяет предприятия и учреждения периодического пользования: детские дошкольные учреждения круглосуточного функционирования, средние специальные школы, поликлиники, кинотеатры, комбинаты обслуживания, продовольственные и промтоварные магазины с ассортиментом товаров периодического спроса, рынки. Эти учреждения локализуются в центрах межрайонных систем расселения и обслуживают группу населенных мест;

- третья группа – предприятия и учреждения эпизодического пользования: специализированные магазины, выставки, музеи, многопрофильные больницы и другие уникальные объекты.

2.5.2. Занятость населения

Трудовые ресурсы формируются из населения в трудоспособном возрасте, работающих пенсионеров старших возрастов, иностранных граждан. Важно учитывать характеристики и структуру незанятого населения поселения.

К незанятому населению относятся:

- учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся в старших классах дневных школ, училищах, техникумах и высших учебных заведениях;

- неработающие пенсионеры льготных категорий в трудоспособном возрасте;

- неработающие инвалиды I и II группы;

- безработные, зарегистрированные в службе занятости;

- лица трудоспособного возраста не зарегистрированные в службе занятости, но ищущие работу;

- неучтенные безработные;

- домашние хозяйки;

- военнослужащие.

Из общего числа жителей поселения (на 01.01.2013 г.):

- трудоспособного возраста – 46,7%;

- работающих – 9,06% трудоспособного населения.

Из общего числа работающих жителей поселения работают:

- на сельскохозяйственных предприятиях работников - 20;

- в сфере образования – 39 человека;

- в учреждениях культурно-досугового типа  - заняты 9 человек, численность работников в библиотеках – 6 человека;

- в сфере местного самоуправления – 6 человек;

- в сфере торговли – 7 человек;

- в здравоохранении заняты 2 человека (средний медицинский персонал);

- основная часть  трудоспособного населения  находит работу в п.г.т. Духовщина, г. Ярцево,  г. Смоленске;

- официально зарегистрированных безработных нет.

Количество учащихся средних общеобразовательных школ:  53 ученика.

Трудовые ресурсы являются важной составной частью общего потенциала развития сельского поселения. Эффективность использования трудовых ресурсов зависит от сбалансированности структуры мест приложения труда с величиной и составом (половозрастным, образовательным, квалификационным) трудовых ресурсов.

В отраслях непроизводственной сферы отмечается высокая доля занятых – 75,9 %. Доля занятых в основном производстве ниже – 24,1 %. Как правило, большая доля занятости в сфере услуг считается одним из факторов высокого экономического развития, однако в данном случае качество такой структуры занятости низкое. В росте доминирует образование, растет занятость в отраслях бюджетной сферы. Непроизводственная сфера может сыграть роль амортизатора, дав возможность найти место работы в сфере услуг. Причем такая структура занятости должна опираться на мощный сектор малого и среднего бизнеса в непроизводственной сфере.

Подобно тому, как состояние экономики и ее эффективность во многом определяются развитостью инфраструктуры, так и положение трудоспособного населения, его жизненный уровень в огромной степени зависит от социальной инфраструктуры, ее воздействия на человеческий фактор.

Наибольший удельный вес имеют занятые в отраслях материального производства, в отраслях непроизводственной сферы большую часть занимают работающие в сфере Гос. управления и образования. Анализ уровня безработицы показывает, что число официально зарегистрированных безработных в сельском поселении всего 0,1%.

Трудовые ресурсы являются важной составной частью общего потенциала развития сельского поселения. Эффективность использования трудовых ресурсов зависит от сбалансированности структуры мест приложения труда с величиной и составом (половозрастным, образовательным, квалификационным) трудовых ресурсов.

Таким образом, проведенный анализ структуры демографического потенциала и занятости трудоспособного населения Третьяковского сельского поселения, и показывает, что затронутые проблемы являются сложными и весьма противоречивыми, тесно связаны с экономикой и бюджетом сельского поселения, их необходимо учитывать при решении задач комплексного территориального развития.

## 2.5.3. Экономическая база сельского поселения

В рыночной экономике эффективность хозяйственного комплекса является ключевым фактором жизнеспособности предприятий, необходимым условием расширенного воспроизводства в сельских поселениях в целях сбалансированного территориального развития.

Создание экономического механизма саморазвития сельского поселения (экономического кругооборота) и формирование бюджетов органов местного самоуправления на основе надёжных источников финансирования являются целью успешного функционирования сельского поселения как административно-территориальной единицы.

Администрация муниципального образования Третьяковского сельского поселения проводит бюджетную политику в соответствии с принципами бюджетного устройства РФ.

В ведении администрации МО Третьяковского сельского поселения находятся следующие вопросы:

##### 1) формирование, утверждение, исполнение бюджета и контроль за его исполнением;

##### 2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов;

##### 3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности;

##### 4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

##### 5) содержание и строительство автомобильных дорог, мостов и иных транспортных инженерных сооружений;

##### 6) обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

##### 7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения;

##### 8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

##### 9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности;

##### 10) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

##### 11) организация библиотечного обслуживания населения;

##### 12) создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры;

##### 13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);

##### 14) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в сельском поселении;

##### 15) обеспечение условий для развития на территории физической культуры и массового спорта;

##### 16) создание условий для массового отдыха жителей;

17) оказание содействия в установлении опеки и попечительства над нуждающимися в этом жителями;

##### 18) формирование архивных фондов;

##### 19) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

##### 20) организация благоустройства и озеленения территории, использования и охраны лесов;

##### 21)утверждение генеральных планов сельского поселения, правил землепользования и застройки;

##### 22) организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов;

##### 23) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

##### 24) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

##### 25) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований;

##### 26) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений;

##### 27) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

##### 28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения;

29) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого предпринимательства;

30) расчет субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и организация предоставления субсидий гражданам, имеющим право на их получение;

31) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью;

32) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их использования;

33) осуществление муниципального лесного контроля и надзора;

34) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

В 2012 году собственно доходная часть бюджета поселения составила 2 571 632,00 рублей, расходная часть – 2 675 832,00 рублей, дефицит бюджета составил – 104 200 руб. Существующие местные налоги и налогооблагаемая база не обеспечивают необходимый объем расходов местного бюджета, а действующая система налогообложения в сельском поселении практически не зависит от эффективности работы функционирующего на её территории хозяйственного комплекса, так как большинство из  них зарегистрированы в г. Смоленске.

В рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы в области разработана целевая программа, в которой определены основные цели аграрной политики:

- устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения;

- повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства;

- сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов.

Основными целями программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области» на 2009-2012 годы, утвержденной постановлением Администрации Смоленской области от 4 октября 2008 года № 537, являются:

- устойчивое развитие сельских территорий Смоленской области, повышение занятости и уровня жизни сельского населения Смоленской области;

-повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции,производимой на территории Смоленской области,на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства Смоленской области, а также на основе ускоренного развития приоритетных под-отраслей сельского хозяйства Смоленской области.

Основные мероприятия Программы:

1. Устойчивое развитие сельских территорий Смоленской области на основе развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских территорий Смоленской области. Программными мероприятиями предусматривается предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности гражданами, в том числе молодыми семьями и молодыми специалистами, а также предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на строительство и реконструкцию сетей водоснабжения и газоснабжения.

Целью осуществления мероприятий по развитию социальной инфраструктуры села является повышение уровня и качества жизни сельского населения, а также создание условий для улучшения социально-демографической ситуации в сельской местности.

2. Создание общих условий функционирование сельского хозяйства Смоленской области.

Мероприятия программы предусматривают сохранение и рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения, создание условий для увеличения объемов производства высококачественной сельскохозяйственной продукции на основе восстановления и повышения плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения при выполнении комплекса гидромелиоративных, культуртехнических, агрохимических, водохозяйственных и организационных мероприятий с использованием современных достижений науки и техники, обеспечение переподготовки кадров для агропромышленного комплекса с учетом современных экологически чистых энергосберегающих высокоэффективных технологий и оказание консультационной помощи сельхоз товаропроизводителям и сельскому населению.

3. Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства Смоленской области на основе поддержки племенного животноводства, элитного семеноводства, развития производства льна и рапса.

4. Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства Смоленской области путем повышения доступности кредитов, поддержки технического и технологического переоснащения сельскохозяйственного производства.

Государственная поддержка за счет средств федерального и областного бюджетов оказывается сельскохозяйственным товаропроизводителям в виде предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.

Таблица 13.

Перечень предприятий

| Наименование предприятия, организации | Основной вид экономической деятельности | Адрес |
| --- | --- | --- |
| Сельхозпредприятия |
| СПК «Царевич» Троицкое | сельхозхозяйственная | д. Троицкое, ул. Школьная, д. 20 |

Таким образом, к негативным аспектам состояния экономической и социальной сферы следует отнести:

- крайне ограниченное присутствие на территории поселения эффективных сельскохозяйственных предприятий;

- неблагоприятную демографическую ситуацию – высокую долю населения старше трудоспособного возраста, миграцию молодого населения в города области и столичный регион, где больше мест приложения труда и можно найти сравнительно более высоко оплачиваемую работу и др.;

- недостаточное бюджетное финансирование;

- низкий уровень социального обслуживания и благоустройства населенных пунктов.

## 2.5.4. Жилищный фонд и сфера обслуживания

Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни населения. В этой связи обеспечение потребности населения в жилье должно быть приоритетной целью перспективного развития сельского поселения.

В соответствии с данными, представленными администрацией сельского поселения, наличие общей площади жилищного фонда на территории поселения составляет 22,2 тыс.м². Жилищный фонд Третьяковского сельского поселения представлен индивидуальными и многоквартирными жилыми домами.

Для характеристики жилищных условий важен их количественный и качественный аспект. Количественная оценка позволяет определить уровень обеспеченности населения жилым фондом, плотности заселения. Средняя обеспеченность жилым фондом – показатель, характеризующий качество жилищного строительства и темпы его развития. Обеспеченность общей площадью 1 жителя Третьяковского сельского поселения составляет 24,2 м², что выше среднестатистического общероссийского показателя (20 м2/чел).

Наличие и оборудование жилищного фонда проанализированы в таблицах 10, 11.

Таблица 14.

Наличие жилищного фонда

| Наименование показателей | Общая площадь жилых помещений (всего), тыс. м² | в том числе: |
| --- | --- | --- |
|  |  | в жилых домах (индивидуально-определенных зданиях) | в многоквартирных жилых домах |
| Жилищный фонд (всего) | 22,2 | 15,0 | 7,2 |
| в том числе в собственности: частной | 16,9 | 12,3 | 4,6 |
| из нее: граждан | 16,9 | 12,3 | 4,6 |
| юридических лиц | - | - | - |
| государственной | - | - | - |
| муниципальной | 5,3 | 2,7 | 2,6 |

Таблица 15.

Оборудование жилищного фонда

| Наименование показателей | Всего | в том числе оборудования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | водопроводом | в том числе централизованным | водоотведением (канализацией) | в том числе централизованным | отоплением | в том числе централизованным | горячим водоснабжением | ваннами (душем) | газом | напольными электрическими плитами |
| Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 | 22,2 | 16,7 | 16,7 | 0,7 | - | 7,8 | - | - | - | 22,2 | - |

Таблица 16.

| Наименование показателей | Число квартир, жилых домов - всего | в том числе: |
| --- | --- | --- |
|  |  | одно-комнатных | 2-комнатных | 3- комнатных | 4- комнатных |
| Жилые квартиры в многоквартирных жилых домах | 138 | 32 | 53 | 48 | 5 |
| - в том числе частные квартиры | 75 | 6 | 35 | 34 | - |
| Общая площадь жилых помещений в квартирах в многоквартирных домах | 7,2 | 0,3 | 2,7 | 3,3 | 0,9 |
| Жилые дома (индивидуально-определенные здания), ед. | 353 | 67 | 145 | 130 | 11 |
| Общая площадь жилых помещений в жилых домах, тыс. м² | 15,0 | 2,3 | 5,2 | 5,9 | 1,6 |

Данные о распределении жилищного фонда по материалу стен и годам возведения представлены на рисунках 4, 5.

Рис. 5. - Распределение жилищного фонда по материалу стен, (%).

В Третьяковском сельском поселении преобладают дома из категории «деревянные» (54,5%), на кирпичные дома приходится 45,5% от общей площади жилищного фонда, а к категориям «панельные» и «прочие» не относится ни одно строение. Средний возраст домов – 30 лет, преобладают жилые помещения, построенные в период с 1946 по 1995гг., доля жилищного фонда, построенного после 1995 г. составляет 5,3 тыс. м², кроме того, здания постройки до 1945 г. – отсутствуют.

Рис. 6.  Распределение жилищного фонда по годам возведения,(%)

Таким образом, отсутствие активного строительства в сельском поселении в последние десятилетия и ограниченное финансирование привели к  высоким показателям износа жилищного фонда.

В настоящее время строительство жилья ведется за счет средств граждан сельского поселения.

Отсутствие прироста населения, наличие пустующих домовладений и мест для уплотнения существующей застройки не предполагают поиска дополнительных территорий для нового жилищного строительства. Однако, на основе комплексной оценки территории, учитывая крайнюю неопределенность социально - экономической ситуации, обозначены резервные территории, относительно наиболее благоприятные для производственного и жилищного строительства в населенных пунктах поселения.

Рост строительства жилья обеспечит возможность для ускоренного социально-экономического развития сельского поселения, даст толчок для развития производственного комплекса и сферы обслуживания.

Выводы:

В целом жилищный фонд сельского поселения как по количеству, так и по состоянию можно охарактеризовать средним уровнем.

К проблемам жилищного фонда можно отнести:

- недостаточная обеспеченность жилищного фонда инженерным оборудованием;

- низкий уровень благоустройства придомовых территорий.

Проектные предложения

Первоочередные мероприятия:

- Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда сельского поселения при выполнении требований экологии, градостроительства и с учетом сложившейся архитектурно-планировочной структуры;

- Строительство 2-х новых жилых домов для проживания «молодых семей» в д. Троицкое;

- Необходимый капитальный ремонт существующего муниципального жилого фонда. Развитие муниципального жилищного фонда.

- Комплексное благоустройство жилых кварталов.

На расчетный период:

1)	Капитальный ремонт жилого фонда, находящегося в ветхом состоянии.

2)	Строительство жилья для работников социальной сферы, инвалидов и ветеранов, для молодых специалистов и молодых семей.

Места размещения объектов жилой инфраструктуры показаны на соответствующих схемах.

Объекты социальной инфраструктуры

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, научные и административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.

Наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность являются важными показателями качества жизни населения.

Одним из ключевых подразделений социальной сферы сельского поселения является образование. В настоящее время в Третьяковском СП функционируют:

- МБОУ Спас-Угловская ООШ;

- МБОУ Троицкая ООШ;

- МБОУ Третьяковская ООШ;

- Третьяковский СДК – филиал МБУК РУКС;

- Троицкий СДК - филиал МБУК РУКС;

- Спас-Угловский СДК - филиал МБУК РУКС;

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

Объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания предназначены для удовлетворения потребностей населения непосредственно по месту постоянного его проживания и образуют внутри поселенческую структуру.

К настоящему времени в системе обслуживания населения произошла дифференциация на две подсистемы: коммерческую и социальную, отличающихся источниками финансирования и организации, а также потребительской ориентацией и набором услуг.

Коммерческая система финансируется из внебюджетных источников – средств юридических и физических лиц. Она ориентирована на платежеспособное население и характеризуется разнообразием набора услуг, в котором преобладают услуги торговли, бытового обслуживания и др. Эта подсистема не подлежит нормированию, так как развивается на основе конкуренции в соответствии с ростом благосостояния населения. Коммерциализация сферы обслуживания затрагивает и такие традиционно предоставляемые и гарантированные государством услуги, как дошкольное воспитание, образование и здравоохранение.

Социальная система обслуживания населения финансируется, в основном, из местного бюджета и организаций. Она ориентируется на обеспечение гарантированных социальных минимумов и включает муниципальные (бесплатные) учреждения, главным образом здравоохранение, образование, социальную защиту.

Емкость указанных учреждений подлежит расчету, не должна быть менее нормативной и регулируется со стороны органов местного самоуправления.

Объекты социально-культурного обслуживания расположены преимущественно в самых густонаселенных пунктах – д. Третьяково, д. Троицкое и д. Спас-Углы. Население остальных пунктов вынуждено пользоваться объектами сферы услуг, расположенными в вышеперечисленных населенных пунктах. Поэтому развитие сферы обслуживания и формирование центров услуг строится по принципу частоты пользования учреждениями социально-культурного назначения, размещенными с учетом определенной соподчиненности центров. Ступени и ранги обслуживания непосредственно связываются с системами расселения.

Внутрипоселенческая инфраструктура обслуживания населения строится путем создания центров обслуживания: центров местного значения и их подцентров.

На территории сельского поселения объекты социально-культурного обслуживания расположены преимущественно в трех населенных пунктах – д. Третьяково, д. Троицкое и д. Спас-Углы. Население остальных пунктов вынуждено пользоваться услугами этих организаций.

Потребительский рынок. Потребительский рынок – это рынок товаров и услуг, закупаемых или арендуемых отдельными лицами или домохозяйствами для личного (некоммерческого) потребления. Торговля, бытовое обслуживание – наиболее динамично развивающаяся отрасль социальной инфраструктуры сельского поселения.

Торговля. Сельское поселение характеризуется достаточно высоким уровнем развития сферы торговли. На территории сельского поселения  размещаются 3 объекта розничной торговли.

Таблица 17.

Размещение объектов розничной торговли Третьяковского СП

на 01.01.2013г.

| Наименование объектов | Правовая форма | Специализация | Адрес предприятия | Торговая площадь м2 | Кол-во рабо- тающих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магазины |
| магазин Духовщинского РАЙПО | муниципальная | Розничная торговля | д. Третьяково, ул. Романтиков,5 | 321 | 4 |
| магазин Духовщинского РАЙПО | муниципальная | Розничная торговля | д. Троицкое, ул. Центральная, 7 | 276 | 2 |
| магазин Духовщинского РАЙПО | муниципальная | Розничная торговля | д. Спас-Углы, ул. Центральная, 7 | 51 | 1 |

Наиболее популярными продовольственными товарами, востребованными населением, являются хлеб, сахар, крупы, масло, колбасные и молочные изделия. Они составляют 60-70% от общего оборота продовольственных товаров.

Среди непродовольственных товаров востребованы средства личной гигиены, товары бытовой химии. Они составляют 30-40% от общего объема оборота непродовольственных товаров.

В крупных населенных пунктах находятся места для розничной торговли «с лотка», так называемые торговые рыночные площади.

Предприятия общественного питания

Объекты общественного питания на территории сельского поселения:

- Столовая школы, 42 посадочных мест, д. Третьяково, ул. Мира, д. 2, площадью обеденного зала 42 м², кол-во работающих – 1 человек;

- Столовая школы, 12 посадочных мест, д. Троицкое, ул. Школьная, д. 9, площадью обеденного зала 15 м², число работающих – 1 человек;

- Столовая школы, 15 посадочных мест, д. Спас-Углы, ул. Заречная, д. 21, площадью обеденного зала 16 м², число работающих – 1 человек;

Обеспеченность населения сельского поселения по отдельным видам объектов сферы обслуживания существенно отличается от нормативной. В частности, на территории поселения отсутствуют:

- пожарное депо;

- объекты бытового обслуживания;

- гостиница.

Анализ показывает, что развитие и становление системы культурно-бытового обслуживания Третьяковского сельского поселения неразрывно связано с его экономическим и демографическим потенциалом. Основная часть современной сети учреждений обслуживания была создана в середине прошлого столетия.

Сложившаяся в настоящее время ситуация в социальной сфере на селе сдерживает формирование социально-экономических условий для устойчивого развития сельских территорий. Более того, в последнее десятилетие в результате резкого спада сельскохозяйственного производства и ухудшения финансового положения отрасли социальная сфера на селе находится в кризисном состоянии, существенно увеличилось отставание села от города по уровню и условиям жизни.

Настоящим генеральным планом к социально-гарантированным видам отнесены объекты первичного, повседневного и эпизодического обслуживания стандартного уровня.

Развитие социальной инфраструктуры предусматривается в соответствии с «Нормативами градостроительного проектирования Смоленской области», утвержденными постановлением Администрации Смоленской области от 5 июня 2007 г. № 207.

При формировании системы обслуживания должны предусматриваться уровни обеспеченности учреждениями и объектами, в том числе повседневного, периодического и эпизодического обслуживания:

- повседневного обслуживания - учреждения и предприятия, посещаемые населением не реже одного раза в неделю или те, которые должны быть расположены в непосредственной близости к местам проживания и работы населения;

- периодического обслуживания - учреждения и предприятия, посещаемые населением не реже одного раза в месяц;

- эпизодического обслуживания - учреждения и предприятия, посещаемые населением не реже одного раза в месяц(специализированные учебные заведения, больницы, универмаги, театры, концертные и выставочные залы и др.).

В сельской местности предусматриваются подразделение учреждений и предприятий обслуживания на объекты первой необходимости в каждом населенном пункте, начиная с 50 жителей, и базовые объекты более высокого уровня на сельское поселение, размещаемые в административном центре поселения.

Для организации обслуживания необходимо предусматривать, помимо стационарных зданий, передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них соответствующие площадки.

Обеспечение жителей поселения услугами первой необходимости должно осуществляться в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2-2,5 км).

Размещение учреждений более высокого уровня обслуживания, в том числе периодического, предусматривается в границах поселения с пешеходно-транспортной доступностью не более 60 мин. или в центре муниципального района – основном центре концентрации учреждений и предприятий периодического обслуживания.

Радиус обслуживания районных центров принимается в пределах транспортной доступности не более 60 мин. При превышении указанного радиуса необходимо создание подрайонной системы по обслуживанию сельского населения необходимым по составу комплексом учреждений и предприятий периодического пользования в пределах транспортной доступности 30-45 мин.

Потребности населения в учреждениях и предприятиях обслуживания должны обеспечиваться путем нового строительства и реконструкции существующего фонда.

Нормативы по обслуживанию сельского населения предприятиями и учреждениями обслуживания, радиусы обслуживания определяются в соответствии с требованиями «Норм расчета учреждений и предприятий обслуживания микрорайонного и районного уровня, их размещения, размеров земельных участков» в составе «Нормативов градостроительного проектирования Смоленской области».

В числе первоочередных мероприятий необходимо доведение уровня обеспеченности населения местами в детских дошкольных учреждениях, учреждениями культурно-бытового назначения до нормативных значений. К этой категории объектов относятся амбулаторно-поликлинические учреждения, учреждения культуры, объекты физической культуры и спорта, бытового и коммунального обслуживания.

Потребность учреждений эпизодического и уникального обслуживания удовлетворяется за счет соответствующих учреждений п.г.т. Духовщина, г. Ярцево и г. Смоленска.

Дальнейшее развитие отраслей сферы обслуживания (прежде всего торговли, общественного питания, бытового и коммунального хозяйства и др.) будет обусловлено рыночной конъюнктурой. Однако в сфере государственного регулирования и поддержки должны оставаться отрасли по роду своей деятельности являющиеся полностью или частично бездоходными – дошкольное воспитание, образование, культура и искусство, медицина и спорт.

Развитие именно этих отраслей представляет первоочередной интерес и для градостроительства: в одном случае – в плане использования территорий, в другом – как объектов, формирующих качество среды проживания.

В настоящее время целевая направленность прогноза развития сферы обслуживания от определения мощности ее материально-технической базы смещается к планировочным аспектам по резервированию участков под территориальные объекты (такие как детские дошкольные учреждения, школы, подцентры отдельных планировочных районов).

Образование

По данным на начало 2013 г. образовательные учреждения сельского поселения представлены:

- д. Третьяково, ул. Мира, д. 2 – МБОУ образовательное учреждение Третьяковская ООШ, численность воспитанников – 38 человек, по проекту – 180 мест, год ввода – 1966 г., загруженность – 21,1%, требуемое количество мест – не требуется;

- д. Троицкое, ул. Школьная, д. 2 – МБОУ образовательное учреждение Троицкая ООШ, численность воспитанников – 8 человек, по проекту – 100 мест, год ввода – 1963 г., загруженность – 8%, требуемое количество мест – не требуется;

- д. Спас-Углы, ул. Заречная, д. 21 – МБОУ образовательное учреждение Спас-Угловская ООШ, численность воспитанников – 8 человек, по проекту – 80 мест, год ввода – 1977 г., загруженность – 10%, требуемое количество мест – не требуется;

Здание школы в д. Третьяково находится в удовлетворительном состоянии.

Здание школы в д. Троицкое требует капитального ремонта.

Схемой территориального планирования Духовщинского района Смоленской области предусматривается на расчетный срок строительство двух новых объектов образования:

1.Строительство нового здания школы «Комплекс школа – детский сад» на 60 учащихся и 20 мест в д. Третьяково;

2. Строительство нового здания школы «Комплекс школа – детский сад» на 40 учащихся и 20 мест в д. Спас-Углы;

А также строительство спортивных залов при школах 162 м² площади пола.

Проектные предложения

Первоочередные мероприятия:

- Строительство нового здания школы «Комплекс школа – детский сад» на 60 учащихся и 20 мест в д. Третьяково;

- Строительство нового здания школы «Комплекс школа – детский сад» на 40 учащихся и 20 мест в д. Спас-Углы;

- Капитальный ремонт здания МБОУ образовательное учреждение Троицкая ООШ;

- Открытие групп детского сада, на базе школьных учреждений, кол-во мест по проекту - 25.

- Строительство спортивных залов при школах 162 м² площади пола.

Нынешняя реформа образования  предусматривает подушевое финансирование городских школ с количеством учащихся не менее 25 человек и сельских школ с количеством учащихся не менее 15 человек. Вследствие этого школы с меньшим количеством учащихся содержать нецелесообразно.

Генеральный план предлагает сохранить сложившуюся структуру системы образования с учетом обеспеченности населения учреждениями образования согласно СНиП 2.07.01-89*.

Здравоохранение

На территории Третьяковского сельского поселения имеется 4ФАПа.

Таблица 18.

Обеспеченность Третьяковского СП объектами здравоохранения

| Наименование населенного пункта / наименование учреждения | Численность населения на 2013 г. | Мощность | Год ввода | Степень износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Третьяково, ул. Мира, д.3 – ФАП | 348 | 25 чел. в смену | 1993 | 30 |
| д. Троицкое, ул. Центральная, д. 5 - ФАП | 245 | 20 чел. в смену | 1975 | 60 |
| д. Спас-Углы, ул. Центральная, д. 9 – ФАП | 152 | 20 чел. в смену | 1971 | 60 |
| д. Андроново, ул. Дорожная, д. 12 - ФАП | 51 | 20 чел. в смену | 1969 | 70 |

Численность медицинского персонала в учреждениях здравоохранения – 2 человека (средний медицинский персонал).

Проектом предусматривается реализация следующих мероприятий:

Первоочередные мероприятия:

- Капитальный ремонт здания ФАПа в д. Андроново.

- Капитальный ремонт здания ФАПа в д. Троицкое.

- Капитальный ремонт здания ФАПа в д. Спас-Углы.

На расчетный период:

Увеличение зон массового отдыха и повышение эффективности использования местных природных факторов для оздоровления населения.

Использовать новые направления обслуживания населения: дневные стационары, стационары на дому, центр амбулаторной хирургии, диагностические центры для детей и взрослых.

Объекты спорта

Политика Администрации муниципального образования в области физической культуры и спорта должна предусматривать прежде всего:

- создание условий, способствующих развитию физической культуры и спорта, формированию здорового образа жизни;

- формирование понимания у людей необходимости занятий физической культурой и спортом и стремления к повышению степени информированности и уровня знаний по вопросам физической культуры и спорта и здорового образа жизни;

- создание соответствующих мотиваций и установок на регулярные занятия физической культурой и спортом, сохранение и укрепление своего здоровья, выработку умений и навыков здорового образа жизни.

В связи с этим в будущем расходы на физическую культуру в бюджете района должны постепенно увеличиваться. Следует исходить из мировой практики, а также накопленного отечественного опыта и распределять бюджетные средства, выделяемые на физическую культуру и спорт, с учетом общегосударственных интересов:

- на молодежный и детско-юношеский спорт - 50%;

- на физкультурно-оздоровительную работу - 25%;

- на спорт высших достижений (олимпийский и параолимпийский) - 25% .

Одно из ключевых направлений деятельности по развитию физической культуры и спорта в регионах - укрепление материально-технической спортивной базы. В новых социально-экономических условиях строительство спортсооружений и их реконструкция должны осуществляться за счет не только бюджетных средств разного уровня, но и привлеченных средств отечественных инвесторов.

На территории сельского поселения имеются следующие объекты спорта:

- д. Третьяково: спортивный зал, спортивная площадка;

- д. Троицкое: спортивный зал, спортивная площадка;

Проектные предложения

Первоочередные мероприятия:

- Строительство открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений: в д. Третьяково – хоккейной коробки, реконструкция и оборудование двух современных спортивных площадок; в д. Троицкое – оборудование спортивной игровой площадки, строительство хоккейной коробки.

Культура и искусство

Оценка социальной сферы проведена в разрезе социально значимых объектов: здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта. Нормативная потребность определялась в соответствии с требованиями нормативов градостроительного проектирования Смоленской области, а так же в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 №1063-р «Социальные нормативы и нормы». В соответствии с данными документами устанавливается показатель нормативной мощности объекта обслуживания, а с учетом информационной базы по существующему положению (проектная и фактическая мощности, степень загрузки, физическое состояние зданий) и численности населения формируется система мероприятий по новому строительству, как для ликвидации дефицита, так и возобновления ветхого, неприспособленного фонда.

Культурно-досуговые объекты Третьяковского СП представлены следующими учреждениями:

- Третьяковский СДК – филиал МБУК РУКС, д. Третьяково (250 мест), процент износа – нет данных %;

- Троицкий СДК– филиал МБУК РУКС , д. Троицкое (200 мест), процент износа – нет данных %;

- Спас-Угловский СДК – филиал МБУК РУКС, д. Спас-Углы (120 мест), процент износа – нет данных %.

В перспективе целесообразно включение д. Третьяково, д. Троицкое и д. Спас-Углы в комплексную программу поддержки субъектов малого предпринимательства, производящих и реализующих товары в сфере народных ремесел.

Проектом намечено:

- развитие оказания услуг по дополнительному образованию детей при сельском доме культуры (музыкальных, художественных, хореографических занятий и пр.) – на базе существующего количества мест;

- расширение сети учреждений культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности.

2.6.Транспортная и инженерная инфраструктура

2.6.1. Санитарно-гигиенические ограничения

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет территорию промышленной площадки от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха с обязательным обозначением границ специальными информационными знаками. Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия (химическим и физическим) за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны по принятой классификации с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 подтверждается расчетами рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей. Для групп промышленных предприятий должна устанавливаться единая санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов и физического воздействия всех источников.

Регламенты использования территории СЗЗ, определенные СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03, представлены в Приложении 2. Предприятия и объекты инженерной инфраструктуры, расположенные на территории Третьяковского сельского поселения, проектов санитарно-защитных зон не имеют.

На Схеме границ зон с особыми условиями использования территории сельского поселения санитарно-гигиенические ограничения показаны нормативные размеры СЗЗ на основании СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03. В связи с этим необходимо разработать проекты СЗЗ для предприятий и объектов инженерной инфраструктуры.

В нормативные санитарно-защитные зоны отдельных инженерных объектов попадает селитебная зона.

Размер санитарно-защитной зоны для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, должен определяться расчетной концентрацией в приземном слое и по вертикали с учетом  высоты жилых зданий в зоне максимального загрязнения атмосферного воздуха от котельной, но не должен быть менее 50 м. Перечень предприятий и объектов инженерной инфраструктуры – основных источников загрязнения и их санитарно-защитные зоны представлены в таблице 14.

Таблица 19.

Перечень предприятий и объектов инженерной инфраструктуры – основных источников загрязнения и их санитарно-защитные зоны

| № п/п | Наименование предприятий и объектов инженерной инфраструктуры | Класс санитарной опасности | Размер санитарно-защитной зоны |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоэлектростанция | II | 500 |
| 2 | Газораспределительные пункты | Y | 15 |
| 3 | Центральные теплопункты | Y | 50 |
| 4 | Насосные станции | Y | 50 |
| 5 | Электроподстанции | Y | в зависимости от количества трансформаторов от 70 до 300 |
| 6 | Газонаполнительная станция | III | 300 |
| 7 | Газораспределительные станции | III | 300 |
| 8 | Канализационные очистные сооружения |  | 400 |
| 9 | Котельные | Y | 50 |

## 2.6.2. Внешний транспорт

Транспортная инфраструктура поселения включает дороги регионального и местного значения, а также улично-дорожную сеть отдельных населенных пунктов. Транспортная инфраструктура представлена развитой сетью дорог общего пользования, важнейшей из которых является автодорога межмуниципального значения Ярцево - Духовщина. Данная автодорога горизонтальной осью проходит через сельское поселение, по ней осуществляются внутренние и внешние транспортные связи поселения.

Основные направления автобусного сообщения МО Третьяковског СП:

- Транзитные маршруты:

- Духовщина - Ярцево

- Муниципальные маршруты:

- Духовщина – Троицкое;

- Третьяково – Грязнаки – Фомино;

- Шиловичи – Троицкое;

- Шиловичи – Спас-Углы.

В Третьяковском сельском поселении АЗС отсутствуют..

Общая протяженность автомобильных дорог на территории поселения составляет 43,82 км, дороги III, IV иV категории.

Дороги местного значения позволяют обеспечивать транспортные связи на территории поселения (таблица 15).

Таблица 20.

Характеристика автодорог местного значения

Третьяковского СП

| № п/п | Наименование автодороги | Протяженность, км | Покрытие | Принадлежность, балансодержатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Андроново - Троицкое» | 6,2 | асфальт | Духовщинское ДРСУ |
| 2. | «Духовщина – Шиловичи» | 27,2 | 6,7км – асфальт, 20,5 км – грав. | Духовщинское ДРСУ |
| 3. | «Третьяково – Грязнаки – Фомино» | 7,6 | 0,6 км – асфальт, 7 км – грав. | Духовщинское ДРСУ |
| 4. | «Спас-Углы – Бурьково» | 3,6 | гравийное | Духовщинское ДРСУ |
| 5. | «Воронцово – Замощье» | 7,7 | гравийное | Духовщинское ДРСУ |
|  | ИТОГО | 52,3 |  |  |

Пассажирские перевозки осуществляются по пригородным и межмуниципальным маршрутам. Ни в одном из населенных пунктов Третьяковского сельского поселения нет автостанций, есть автобусные остановки.

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ» вдоль автомобильных дорог общего пользования устанавливаются придорожные полосы. Границы придорожных полос установлены для дорог I - II технической категории – 75 м, III – IV технической категории – 50 м, для дорог V технической категории – 25 метров от границы полосы отвода автодороги (согласно кадастровому плану дороги). В границах придорожных полос областных автомобильных дорог общего пользования нормативным правовым актом главы администрации Смоленской области устанавливается особый режим использования земель, который может включать запрет на возведение капитальных зданий и сооружений, прокладку коммуникаций, ограничение на осуществление рекламной и иных видов хозяйственной деятельности, которые могут снизить безопасность дорожного движения, условия эксплуатации автомобильных дорог и расположенных на них сооружений (с учетом перспективы реконструкции автомобильных дорог), а также создающих угрозу безопасности населения, участников дорожного движения, пользователей автомобильных дорог. По решению органов санитарно-эпидемиологического надзора в границах придорожных полос могут вводиться ограничения на ведение сельскохозяйственной деятельности.

Схемой территориального планирования МО «Духовщинский район»выявлены следующие основные задачи развития транспортного комплекса:

- усиление транспортных выходов в соседние районы, области, регионы;

- усовершенствование существующих транспортных путей;

- развитие новой транспортной сети с учетом новых транзитных транспортных коридоров регионального значения;

- устранение структурных дефектов сети автодорог района: строительство периферийных участков сети, обеспечивающих ее закольцовывания;

- ремонт и асфальтирование твердых покрытий дорог;

- замена внутрихозяйственных грунтовых дорог на дороги с твердым покрытием;

- повсеместное устройство дорог с твердым покрытием в населенных пунктах.

2.6.3. Улично-дорожная сеть

Решение проблем развития транспортной инфраструктуры Троицкого сельского поселения - одна из приоритетных задач, определяющих возможность активизации экономических, культурных связей поселения и улучшение качества жизни.

Организация системы транспортных связей согласно Схеме территориального планирования Смоленской области (2007 г.), которая замкнет многочисленные ветки дорог преимущественно на периферии области и объединит центры административных районов между собой и с центрами областных планировочных районов, образующих внутриобластное транспортное кольцо.

В настоящем Генеральном плане предусмотрено:

- выделение дополнительных территорий для стоянки автотранспортных средств для туристов, клиентов планируемых баз отдыха;

- организация трасс общепоселенческого значения для усиления транспортных связей внутри сельского поселения и создание дополнительных выходов на внешние автодороги;

- оснащение магистральной улично-дорожной сети необходимыми транспортными сооружениями (остановки, ограждения и др.);

- реконструкция существующей улично-дорожной сети, развитие сети жилых улиц;

- обеспечение безопасности движения пешеходов путем создания ограничения движения в местах туристических и рекреационных маршрутов.

Характеристика улично-дорожной сети поселения представлена в таблице 16.

Таблица 21.

Общая характеристика улично-дорожной сети на территории населенных пунктов Третьяковского сельского поселения

| № п/п | Населенный пункт / наименование дороги и улицы | Протяженность, км | Покрытие |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | асфальтобетонное | песчанно-гравийной | грунтовое |
| 1. | д. Третьяково, ул. Молодежная | 0,7 | 0,7 |  |  |
| 2. | д. Третьяково, ул. Романтиков | 1,0 | 0,3 | 0,7 |  |
| 3. | д. Третьяково, ул. Школьнная | 0,3 | 0,3 |  |  |
| 4. | д. Третьяково, ул. Московская | 0,8 |  | 0,5 | 0,3 |
| 5. | д. Третьяково, ул. Набережная | 0,5 | 0,3 | 0,2 |  |
| 6. | д. Третьяково, ул. Центральная | 0,7 | 0,5 | 0,2 |  |
| 7. | д. Третьяково, ул. Смоленская | 0,7 |  | 0,7 |  |
| 8. | д. Третьяково, ул. Мира | 0,7 | 0,3 | 0,4 |  |
| 9. | д. Третьяково, пер. Лазурный | 0,3 |  |  | 0,3 |
| 10. | д. Третьяково, ул. Солнечная | 0,5 |  |  | 0,5 |
| 11. | д. Третьяково – д. Сигеево | 2,0 |  | 2,0 |  |
| 12. | д. Третьяково – д. Жданово | 3,0 |  | 3,0 |  |
| 13. | д. Жданово, ул. Дачная | 1,0 |  |  | 1,0 |
| 14. | д. Жданово, ул. Заречная | 1,0 |  |  | 1,0 |
| 15. | д. Третьяково – д. Грязнаки | 3,0 |  | 3,0 |  |
| 16. | д. Грязнаки, ул. Восточная | 1,0 |  | 1,0 |  |
| 17. | д. Фомино, ул. Северная | 0,4 |  |  | 0,4 |
| 18. | д. Фомино, ул. Лесная | 0,4 |  |  | 0,4 |
| 19. | д. Фомино, ул. Белых Аистов | 0,6 | 0,4 | 0,2 |  |
| 20. | д. Троицкое, ул. Дорожная | 0,3 |  |  | 0,3 |
| 21. | д. Троицкое, ул. Лесная | 0,3 |  |  | 0,3 |
| 22. | д. Троицкое, ул. Луговая | 0,3 |  |  | 0,3 |
| 23. | д. Троицкое, ул. Садовая | 0,4 | 0,4 |  |  |
| 24. | д. Троицкое, ул. Речная | 0,3 |  | 0,3 |  |
| 25. | д. Троицкое, ул. Почтовая | 0,3 |  |  | 0,3 |
| 26. | д. Троицкое, ул. Молодежная | 0,5 |  | 0,5 |  |
| 27. | д. Троицкое, ул. Центральная | 0,8 | 0,8 |  |  |
| 28. | д. Троицкое, ул. Школьная | 0,4 |  | 0,4 |  |
| 29. | д. Троицкое – д. Замощье | 9,0 | 9,0 |  |  |
| 30. | д. Жатомля – д. Голачево | 3,0 |  | 3,0 |  |
| 31. | д. Буцево – д. Буянцево – д. Жатомля | 5,0 |  | 5,0 |  |
| 32. | д. Андроново, ул. Дорожная | 0,5 |  | 0,5 |  |
| 33. | д. Андроново, ул. Луговая | 0,3 |  |  | 0,3 |
| 34. | д. Афанасьево, ул. Нагорная | 0,3 |  |  | 0,3 |
| 35. | д. Афанасьево, ул. Заречная | 0,3 |  |  | 0,3 |
| 36. | д. Афанасьево, ул. Центральная | 0,4 |  | 0,4 |  |
| 37. | д. Спас-Углы, ул. Зеленая | 0,5 |  |  | 0,5 |
| 38. | д. Спас-Углы, ул. Заречная | 0,7 |  | 0,7 |  |
| 39. | д. Спас-Углы, ул. Центральная | 1,0 |  | 1,0 |  |
| 40. | д. Спас-Углы, ул. Хуторская | 1,0 |  | 1,0 |  |
| 41. | д. Спас-Углы – д. Кобылино | 4,0 |  |  | 4,0 |
| 42. | д. Спас-Углы – д. Починок | 3,0 |  | 3,0 |  |
| 43. | д. Спас-Углы – д. Прихабы | 2,0 |  | 2,0 |  |
| 44. | д. Спас-Углы – д. Титово | 2,0 |  |  | 2,0 |
| 45. | д. Клепики | 1,0 |  |  | 1,0 |
| ИТОГО по сельскому поселению | 55,2 |  |  |  |

Таблица 22.

Сводная информация по дворовым территориям, проездам к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Третьяковского сельского поселения.

| № п/п | Наименование | Площадь проездов к дворовым территориям, согласно утвержденному перечню, км² |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | из них с покрытием |
|  |  |  | асфальто-бетонное | песчанно-гравийная | грунтовое |
| 1. | д. Третьяково, ул. Московская | 0,8 |  | 0,5 | 0,3 |
| 2. | д. Третьяково, ул. романтиков | 1,0 | 0,3 | 0,7 |  |
| 3. | д. Третьяково, ул. Молодежная | 0,7 | 0,7 |  |  |
| 4. | д. Третьяково, ул. Центральная | 0,7 | 0,5 | 0,2 |  |
| 5. | д. Третьяково, ул. Мира | 0,7 | 0,3 | 0,4 |  |
| 6. | д. Третьяково, пер. Лазурный | 0,3 |  |  | 0,3 |
| 7. | д. Третьяково, ул. Солнечная | 0,5 |  |  | 0,5 |
| 8. | д. Троицкое, ул. Лесная | 0,3 |  |  | 0,3 |
| 9. | д. Троицкое, ул. Речная | 0,3 |  | 0,3 |  |
| 10. | д. Троицкое, ул. Почтовая | 0,3 |  |  | 0,3 |
| 11. | д. Троицкая, ул. Молодежная | 0,5 |  | 0,5 |  |
| 12. | д. Троицкое, ул. Центральная | 0,8 | 0,8 |  |  |
| 13. | д. Спас-Углы, ул. Центральная | 1,0 |  | 1,0 |  |
|  | ИТОГО | 7,9 |  |  |  |

Проектные предложения

Первоочередные мероприятия:

  - Проектом предусматривается проведение работ по новому строительству и капитальному ремонту улиц (дорог) населенных пунктов Третьяковского сельского поселения (таблица 23).

Таблица 23.

Мероприятия по ремонту и строительству улиц (дорог) населенных пунктов Третьяковского сельского поселения

| № п/п | Наименование улицы | Протяженность, км | Вид работ |
| --- | --- | --- | --- |
| на 2014 год |
| 1. | Подъездной путь к д. Жданово | 3,0 | строительство |
| 2. | д. Третьяково, ул. Мира | 0,8 | капитальный ремонт |
| 3. | д. Третьяково, ул. Школьная | 0,5 | капитальный ремонт |
| 4. | д. Третьяково, ул. Романтиков | 0,5 | капитальный ремонт |
| 5. | д. Фомино, ул. Северная | 0,5 | строительство улицы |
| 6. | д. Фомино, ул. Лесная | 0,6 | строительство улицы |
| на 2015 год |
| 1. | д. Троицкое, ул. Центральная | 0,7 | капитальный ремонт |
| 2. | д. Троицкое, ул. Молодежная | 0,6 | строительство улицы |
| 3. | д. Троицкое, ул. Школьная | 0,4 | строительство улицы |
| 4. | д. Андроново, ул. Дорожная | 0,5 | строительство улицы |
| на 2016 год |
| 1. | д. Спас-Углы, ул. Центральная | 0,8 | капитальный ремонт |
| 2. | д. Спас-Углы, ул. Зеленая | 0,5 | капитальный ремонт |
| 3. | д. Спас-Углы, ул. Заречная | 1,0 | строительство улицы |
| 4. | д. Спас-Углы, ул. Хуторская | 1,0 | строительство улицы |
| на 2017 год |
| 1. | д. Клепики, улица от дома №1 до дома №8 | 1,0 | строительство улицы |
| 2. | д. Замощье, подъездной путь от п.г.т. Духовщина | 3,0 | капитальный ремонт |

Предлагаемая структура магистральной сети обще-поселенческого значения с дополнительными выходами на внешние автодороги, оснащенная необходимым и достаточным количеством искусственных сооружений, способна обеспечить надежность транспортных связей как внутри-поселенческого характера, так и с внешними, прилегающими к Третьяковскому сельскому поселению, территориями.

Для улучшения транспортного обслуживания проектом предлагается система мероприятий по развитию пассажирского транспорта, которая должна обеспечить потребности жителей в поездках с наименьшими затратами времени и достаточным комфортом.

Транспорт сельского поселения

По состоянию на 1.01.2012 года в организациях поселения имеется 2 грузовых автомобиля (самосвалы), в личной собственности населения – 84 автомобиля (в основном легковые автомобили).

Инженерная инфраструктура

На данной стадии проектирования для рассматриваемой территории проведен анализ существующего положения по инженерному обеспечению: электроснабжению, теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению, газоснабжению, электрической связи, санитарной очистке. Выявлены источники по всем видам инженерного обеспечения, и магистральные сети, которые графически представлены на прилагаемой схеме инженерного обеспечения.

2.6.4. Электроснабжение

Основной задачей, определяющей развитие электросетей, является обеспечение надежного и качественного электроснабжения потребителей электроэнергии, для решения которой необходимы реконструкция, техническое перевооружение действующих электрических сетей и строительство новых.

На территории Третьяковского сельского поселения расположены следующие источники электроснабжения, подстанции:

Таблица 24.

Сведения об источниках электроснабжения, подстанций

| № подстанции | Мощность ПС/трансформатора | Загруженность, % | Место нахождения | Степень износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС 35/10 кВ Третьяково |  |  |  |  |
| КТПП -211 Третьяково | 100 | 10 | д. Третьяково | 100 |
| КТПП -212 Третьяково | 250 | 10 | д. Третьяково | 100 |
| КТПП -213 Третьяково | 400 | 0 | д. Третьяково | 100 |
| КТП-225 Третьяково | 40 | 85 | д. Третьяково | 100 |
| КТП-232 Третьяково | 100 | 70 | д. Третьяково | 100 |
| МТП-235 Третьяково | 160 | 80 | д. Третьяково | 100 |
| КТПП-236 Третьяково | 100 | 70 | д. Третьяково | 100 |
| КТПП-237 Третьяково | 100 | 15 | д. Третьяково | 100 |
| КТП-238 Третьяково | 160 | 25 | д. Третьяково | 100 |
| КТП-233 Сигеево | 20 | 20 | д. Сигеево | 100 |
| КТП-234 Грязнаки | 100 | 20 | д. Грязенаки | 100 |
| КТП-227 Фомино | 63 | 70 | д. Фомино | 100 |
| КТП-230 Песнево | 20 | 20 | д. Песнево | 100 |
| КТП-214 Замощье | 30 | 60 | д. Замощье | 100 |
| МТП-218 Троицкое | 160 | 50 | д. Троицкое | 100 |
| КТП-219 Троицкое | 100 | 0 | д. Троицкое | 100 |
| МТП-220 Троицкое | 250 | 15 | д. Троицкое | 100 |
| КТПП-222 Троицкое | 250 | 65 | д. Троицкое | 100 |
| КТПП-223 Троицкое | 160 | 40 | д. Троицкое | 100 |
| ПС 110/35/10 кВ Духовщина |  |  |  |  |
| КТПП 059 | 400 | 1 | д. Афанасьево | 100 |
| МТП 060 | 100 | 75 | д. Афанасьево | 100 |
| КТП 061 | 30 | 25 | д. Буянцево | 100 |
| МТП 062 | 100 | 30 | д. Жатомля | 100 |
| МТП 063 | 30 | 15 | д. Голочево | 100 |
| ПС 35/10 кВ Спас-Углы |  |  |  |  |
| ОТП-82 Титово | 10 | 35 | д. Титово | 100 |
| КТП-83 Прихабы | 60 | 20 | д. Прихабы | 100 |
| МТП-85 Клепики | 100 | 20 | д. Клепики | 100 |
| КТП-86 Плющево | 60 | 15 | д. Плющево | 100 |
| ОТП-87 Горенка | 10 | 30 | д. Горенка | 100 |
| ОТП-88 Кобылино | 10 | 30 | д. Кобылино | 100 |
| КТП-93 Спас-Углы | 100 | 5 | д. Спас-Углы | 100 |
| МТП-94 Спас-Углы | 100 | 15 | д. Спас | 100 |
| КТП-95 Спас-Углы | 160 | 60 | д. Спас | 100 |
| КТП-96 Спас-Углы | 100 | 75 | д. Спас | 100 |
| КТП-98 Спас-Углы | 100 | 10 | д. Спас | 100 |
| КТП-99 Починок | 30 | 5 | д. Почнок | 100 |

В схеме перспективного развития электрических сетей 35/110 кВ филиала «Смоленскэнерго» на 2012-2016г. с перспективой до 2022 г., мероприятий по Третьяковскому СП не предусмотрено.

Таблица 25.

Сведения о местонахождении, напряжении и загрузки подстанций, мощности трансформаторов, состоянии оборудования

| Подстанция/ № трансформатора | Мощность ПС/трансформатора | Загруженность, % | Место нахождения | Степень износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС 35/10 кВ Третьяково |  |  |  |  |
| Т-1 | 4 000 ВА | 6 | д. Третьяково | 100 |
| Пс 110/35/10 кВ Духовщина |  |  |  |  |
| Т-1 | 10 000 ВА | ВН:9,1 | г. Духовщина | 100 |
|  |  | СН:6,2 |  |  |
|  |  | НН:2,9 |  |  |
| Т-2 | 10 000 ВА | ВН:37 | г. Духовщина | 100 |
|  |  | СН:2 |  |  |
|  |  | НН:34 |  |  |
| ПС 35/10 кВ Спас-Углы |  |  |  |  |
| Т-1 | 1 600 ВА | 22 | д. Спас-Углы | 100 |

Таблица 26.

Электроснабжение Третьяковского СП

| № | Наименование подстанции | Год ввода в эксплуатацию | Существующая мощность трансформатора, МВА | Загрузка ПС, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спас-Углы | 1976 | 1x2,5 | 11 | Требуется |
| 2 | Третьяково | 1982 | 1x4,0 | 9 | Требуется |

Источником электроснабжения потребителей сельского поселения являются распределительные воздушные линии напряжением 10 кВ.

Воздушные линии обеспечивают всю территорию Третьяковского СП электричеством:

- ВЛ – 35кВ – Духовщина – Третьяково, оп. №14-43. Провод АС – 70;

- ВЛ – 35 кВ – Духовщина – Зайцево, оп. №1-112. Провод АС – 70;

- ВЛ – 35 кВ – Духовщина – Спас-Углы, оп. №43-171. Прово АС – 70;

- ВЛ 35 кВ Третьяково – Зайцево и ВЛ – 35 кВ Духовщина – Третьяково, оп. №1-15 – 2-хцепной участок.

Внутрипоселковые электрические сети выполнены в воздушном исполнении напряжением 10кВ. Распределительная электрическая сеть, находящаяся в эксплуатации длительный период, физически и морально устарела. Обеспеченность жилищного фонда электроснабжением составляет 100%.

Состояние системы электроснабжения оценивается как удовлетворительное.

Проектные предложения

Электроснабжение Третьяковского сельского поселения на расчетный период Генплана сохранится по сложившейся схеме.

Для обеспечения надежного и качественного электроснабжения потребителей, проектом предусматривается развитие сетей Третьяковского СП посредством реконструкции, технического перевооружения действующих электрических сетей напряжением 35 кВ и 110 кВ без строительства новых.

Строительство новых понижающих подстанций на напряжение 35 кВ проектом не предусматривается, так как на сегодняшний день действующие подстанции имеют не 100 % коэффициент загрузки трансформаторов. Проектом СТП Духовщинского района предусматриваются следующие мероприятия:

- реконструкция линий электропередач и модернизация понижающих трансформаторов	, общей протяженностью 	 км.

Проектом предусмотрена реконструкция всех существующих воздушных линий напряжением 35 кВ, 110 кВ отработавших свой эксплуатационный ресурс полностью к концу расчетного периода.

В объем реконструкции ВЛ-35 кВ входит:

- демонтаж голого провода марки АС с заменой его на кабель, с изоляцией из сшитого полиэтилена, обеспечивающий более длительный и безопасный в обслуживании срок эксплуатации, возможность сооружения ВЛ без вырубки просек, возможность применения опор действующих типовых проектов и опор меньшей высоты, практическую невозможность короткого замыкания между фазными проводами и нулевым проводом и на землю;

- замена железобетонных и металлических опор полностью самортизированных по сроку службы на новые.

В объем реконструкции по ВЛ-110кВ входит:

- замена сечения проводов на большее сечение в целях повышения пропускной способности сети;

- замена железобетонных и металлических опор полностью самортизированных по сроку службы на новые.

Проектом предусматривается повышение надежности и экономичности функционирования системы электроснабжения за счет реконструкции действующих КТП и строительства новых ТП-10/0.4 кВ.

Развитие сетей 0,4 кВ предусматривается в увязке с застройкой и строительством улично-дорожной сети поселений.

Ожидается рост нагрузок потребителей Третьяковского сельского поселения с расчетом на потребление новой малоэтажной жилой застройкой, увеличение на 10% от фактического электропотребления сельхозпредприятий.

Большое значение имеет также реализация Федерального закона Российской Федерации об энергосбережении. Настоящий Закон устанавливает правовые, экономические и организационные основы государственной политики в области энергосбережения и повышения эффективности использования энергетических ресурсов на территории Российской Федерации.

Правовое регулирование в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности основывается на следующих принципах:

1) эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов;

2) поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

3) системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

4) планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

5) использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных, производственно-технологических, экологических и социальных условий.

## 2.6.5. Газификация

Услуги газоснабжения в Третьяковском сельском поселении предоставляет ОАО «Смоленскоблгаз».

В настоящее время населенные пункты Третьяковского сельского поселения частично газифицированы. Газоснабжение большинства населенных пунктов осуществляется привозным сжиженным газом в баллонах. Поставка сжиженного газа осуществляется со Смоленской газонакопительной станции.

Газоснабжение поселение организовано через ГРС  «Духовщина», характеристики магистральных газопроводов представлены в таблице 25.

Таблица 27*.

| № | Участок газопровода | Диаметр/протяженность, мм/км | Давление, МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| ГРС «Духовщина» |
| 1 | Уз. №4 – Третьяково | 114/5,3 | 0,6 |

*Согласно СТП Духовщинского района Смоленской области включено в перечень проектных мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры на срок до 2015г.

Проект предусматривает частичную газификацию сельского поселения на расчетный срок с учетом ввода нового жилья.

Потребителями природного газа будут являться:

- население усадебной застройки на нужды отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи – 1040 м3/год на одного человека;

- административные объекты - на нужды отопления, горячего водоснабжения – 1040 м3/год на одного человека;

- сельхозпредприятия и прочие потребители– для технологических нужд и вспомогательных работ.

Для населенных пунктов, к которым подводится природный газ, проектом предлагается:

- на первом этапе освоения 100% газификация природным газом усадебной застройки;

- газификация административных и сельскохозяйственных объектов.

Таблица 28.

Объекты первоочередной газификации

| № п/п | Наименование населенного пункта | Частный сектор (количество домов) | Перечень административных объектов с указанием отапливаемой площади |
| --- | --- | --- | --- |
| Третьяковское сельское поселение |
| 1. | д. Троицкое | 123 | Школа |
| 2. | д. Жданово | 15 | Фельдшерско-акушерский пункт |
| 3. | д. Фомино | 20 | Администрация |
| 4. | д. Андроново | 28 | Сельский дом культуры |
| 5. | д. Афанасьево | 17 | Библиотека |
| 6. | д. Спас-Углы | 68 | Магазин |
| 7. | д. Третьяково | 31 | Почта |

Газификация индивидуальной застройки предусматривает установку газовых плит, отопительных аппаратов и водонагревателей для отопления и горячего водоснабжения. Газопроводы планируется монтировать из полиэтиленовых труб. Учет расхода газа в жилых домах и у других потребителей предусматривается бытовыми газовыми счетчиками.

## 2.6.6. Теплоснабжение

Существующая застройка Третьяковского сельского поселения состоит из жилого фонда, учреждений культурно-бытового назначения и сельхозпредприятий. На сегодняшний день на территории Третьяковского сельского поселения обозначена одна котельная при СДК в д. Троицкое, ул. Центральная, д.5. Тип котлов – КИМ5, кол-во – 2, теплопроизводительность – 0,17 Гкал/час, вид топлива – уголь.

Жилищный фонд состоит в основном из одноэтажного частного сектора с печным отоплением. Индивидуальные жилые дома отапливаются от внутридомовых источников тепла. Основными видами топлива для них являются природный газ, торфобрикет, уголь и дрова.

Проектные предложения

Первоочередные мероприятия:

- Строительство газовых котельных – д. Третьяково, д. Троицкое и д. Спас-Углы.

- Применение газа на всех источниках теплоснабжения (котельных, локальных системах отопления в малоэтажной застройке).

- Использование для районов нового строительства блок-модульных котельных (БМК) полной заводской готовности, для индивидуальной застройки – автономных генераторов тепла, работающие на газе.

Каждый источник теплоснабжения, котельные, должны работать локально на свою зону. Подача тепла должна осуществляться по тепловым сетям (в двухтрубном исполнении).

Тепломагистрали должны пролегать подземно: в каналах, бесканально, надземно на опорах. В качестве теплоносителя для систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения производственных и жилищно-коммунальных потребителей является подогретая вода с параметрами 105-170оС. Для технологических нужд сельхозпредприятий используется пар.

## 2.6.7. Водоснабжение

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

В настоящее время источником водоснабжения объектов сельского поселения являются местные подземные воды.

Система водоснабжения Третьяковского сельского поселения включает в себя 9 водозаборных сооружения.

Качество забираемой воды насосными станциями первого подъема (скважинами) в местах водозабора на соответствие питьевой воды требованиям СанПиН 2.1.41074-01 определено – соответствует - (по состоянию на 01.01.2012 г.) в следующих населенных пунктах: д. Третьяково, д. Троицкое и  д. Спас-Углы.

В оставшихся населенных пунктах исследование не проводилось.

В сельском поселении по состоянию на 01.01.2013г.нет водоочистных комплексов хозяйственно-питьевого водоснабжения, системы канализации и коллекторов, очистных канализационных сооружений.

Состояние водопроводных сетей удовлетворительное. Требуется реконструкция и ремонт.

СТП Духовщинского района предусматривает на период до 2015 г. реконструкцию водопроводных сетей.

Качество питьевой воды по санитарно-микробиологическим показателям в источниках централизованного водоснабжения соответствует гигиеническим нормативам, по санитарно-химическим показателям наблюдается превышение в воде содержания фтора.

В наиболее крупных сельских населенных пунктах имеются сооружения водопровода, состоящие, как правило, из водонапорной башни и тупиковых водопроводных сетей. Водозабор осуществляется, в основном, из водоразборных колонок. Системами водопровода оборудованы капитальные жилые дома, общественные здания и животноводческие постройки. Системы водоснабжения низкого давления обеспечивают хозяйственно-питьевые нужды населения, бытовые и частично производственные нужды предприятий, противопожарные и поливочные нужды.

В сельских населенных пунктах, где отсутствует водопровод предусматривается децентрализованная система водоснабжения: шахтные колодцы или отдельные скважины.

Необходимо отметить, что в последние годы из-за частых преобразований сельскохозяйственных объектов в различные формы собственности, часть артезианских скважин оказались бесхозными или заброшенными, в связи с этим существует реальная угроза загрязнения подземных вод отходами сельскохозяйственного производства, что может нести угрозу здоровью населению.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь  зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий,  на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Регламенты использования территории зон санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения  в Приложении 3.

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов  следует принимать при наличии грунтовых вод не менее 50 м, при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м по обе стороны водопровода. В ее пределах должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Проектные предложения

Первоочередные мероприятия:

- Реконструкция существующей уличной водопроводной сети и модернизация водозаборов подземных с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных сетей.

- Проведение ремонта и строительство колодцев во всех населенных пунктах сельского поселения.

- Оборудование всех объектов водоснабжения системами автоматического управления и регулирования.

- Водоснабжение объектов соцкультбыта.

На расчётный период:

- провести разведку подземных вод для нужд населенных пунктов геологоразведочной экспедицией, которая занимается разведкой подземных вод в данном регионе;

- разработать проект и осуществить строительство артезианских скважин и станций водоподготовки для централизованного обеспечения водой территорий новой (проектируемой) застройки с прокладкой сетей водопровода;

- определить соответствие (несоответствие) качества забираемой питьевой воды насосными станциями первого подъема (скважинами) в местах водозабора требованиям СанПиН 2.1.41074-01;

- разработать систему мер в отношении бесхозных объектов коммунальной инфраструктуры.

Расход воды на пожаротушение

В населенных пунктах предусматривается объединение противопожарного и хозяйственно-питьевого водопровода.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП). Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и промышленных предприятий.

Для сельских населенных пунктов с численностью населения от 1 тыс. до 5 тыс. человек: на первый этап развития  и на планируемый срок принимается один пожар в населенном пункте, с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/сек.

Требуемый противопожарный запас воды составит:

(10 х 3600 х 3) : 1000 = 108 м3.

Вода для тушения пожара хранится в противопожарных резервуарах, каждый поселковый водопровод должен иметь их не менее двух.

В населенных пунктах, где нет централизованной системы водоснабжения, должно быть предусмотрено строительство местных противопожарных водоемов. Во всех случаях необходимо устройство подъездов к искусственным водоемам и водотокам для забора воды на пожаротушение.

Проектные предложения

На расчетный период:

- Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара.

- Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре.

- Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний.

## 2.6.8. Водоотведение

Централизованной системы канализации сельское поселение не имеет.

Проектные предложения

Первоочередные мероприятия:

- Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда самотечными коллекторами.

- Канализование проектируемых объектов соцкультбыта.

На расчётный период:

Организовать систему индивидуальной автономной канализации, вывоз жидких отходов от индивидуальной неканализованной застройки предусматривается ассенизационными машинами.

2.6.9. Связь и информатизация

Связь является составной частью хозяйственной и социальной инфраструктуры поселения. Она обеспечивает потребности органов государственной власти и управления, безопасности и правопорядка, хозяйственных субъектов и физических лиц в услугах почтовой связи, телефонной и передаче данных.

В настоящее время Третьяковское сельское поселение телефонизировано, в населенных пунктах имеются уличные телефоны. На территории  поселения расположены 3 АТС:

- д. Третьяково, монтированная емкость 100 № - задействованная емкость – 68№, расположена ул. Московская, д. 16;

- д. Троицкое – монтированная емкость 80 №, задействованная емкость 42№, расположена в ж.д.;

- д. Спас-Углы, монтированная ёмкость 50№ - задействованная ёмкость 29№, расположена ул. Центральная, д. 8.

Источником ЭМИ от оборудования ОАО «Ростелеком» не является.

На территории поселения установлены 19 таксофонов:

Таблица 29.

| Проводные таксофоны | Сотовые таксофоны | Не имеют телефонную сеть |
| --- | --- | --- |
| д. Третьяково | д. Афанасьево | д. Бараново |
| д. Замощье | д. Андроново | д. Ворпец |
| д. Жданово | д. Буянцево | д. Грязноки |
| д. Клепики | д. Голочево | д. Комарово |
| д. Починок | д. Горенка | д. Плющево |
| д. Прихабы | д. Жатомля |  |
| д. Спас-Углы | д. Кобылино |  |
| д. Троицкое | д. Ново-Никольское |  |
| д. Фомино | д. Сигеево |  |
|  | д. Титово |  |

Таблица 30.

Учреждения связи.

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число предприятий связи | ед. | 3 |
|  | в т.ч. по обслуживанию клиентов | шт. | 3 |
| 2 | Число телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования или имеющих на нее выход | шт. | 139 |
|  | в т.ч. домашних | шт. | 130 |
| 3 | Из общего числа телефонных аппаратов-таксофонов городской телефонной сети | шт. | 19 |
| 4 | Число основных радиотрансляционных точек | тыс. шт. | 0 |
| 5 | Наименование операторов действующей сотовой связи | Наименование провайдера | МТС, МЕГАФОН, БИЛАЙН, ТЕЛЕ-2 |

Связь между центральной автоматической телефонной станцией п.г.т. Духовщина и АТС сельских поселений осуществляется по воздушным и кабельным линиям связи.

В д. Третьяково, д. Троицкое и д. Спас-Углы находятся почтовые отделения, обеспечивающие все виды почтовых услуг.

Проектные предложения

Первоочередные мероприятия:

- Развитие сетей фиксированной связи. Телефонизация вновь строящихся объектов в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью услугами по передаче данных и видеоинформации.

- Развитие сетей сотовой подвижной связи. Повышение степени проникновения сотовой подвижности. Увеличение числа абонентов.

- Развитие почтовой связи. Техническое перевооружение и внедрение информационных технологий почтовой связи.

На расчётный период:

- Развитие сетей фиксированной связи. Переход от существующих сетей с технологией коммуникации каналов к мультисервисным сетям с технологией коммуникации пакетов.

- Развитие телекоммуникационных сетей. Расширение сети «Интернет». Обеспечение доступа сельского населения к универсальным услугам связи. Строительство широкополосных интерактивных телевизионных кабельных сетей и сетей подачи данных с использованием новых технологий.

- Развитие сетей сотовой подвижной связи.Замена аналоговых сетей цифровыми.

- Развитие систем телевидения, радиовещания и СКТ.Переход на цифровое телевидение стандарта DVB. Объединение сетей кабельного телевидения в единую областную сеть.

Места размещения объектов инженерной инфраструктуры показаны на соответствующих схемах.

2.6.10. Санитарная очистка территории

Основную часть отходов составляют твердые бытовые отходы, образующиеся у населения, поэтому  проблема обращения с отходами является одной из серьезных экологических проблем для сельских поселений является.

На данный момент в Третьяковском СП нет оборудованного полигона  твердых бытовых и производственных отходов.

Проектные предложения

Первоочередные мероприятия:

1.	Разработка генеральной схемы очистки территории сельского поселения. В качестве возможного варианта можно использовать предлагаемую концепцию утилизации твердых бытовых отходов.

2.	Разработка мероприятий по обустройству скотомогильников в соответствии с требованиями «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических

3.	Выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация.

4.	Строительство в населенных пунктах контейнерных площадок для сбора и временного накопления отходов, с установкой контейнеров емкостью 30 м3, оснащенных системой «Мультилифт», с последующим вывозом отходов на полигон ТБО.

5.	Строительство на территории рекреационных зон контейнерных  площадок для сбора и временного накопления отходов, с установкой контейнеров емкостью 0,75 м3.

На расчетный срок:

1.	Ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения.

2.	Жидкие отходы от индивидуальной неканализованной застройки предусматривается вывозить ассенизационными машинами. В соответствии с приложением 11 СНиП 2.07.01-89*, количество жидких отходов из выгребов принимается – 2,0 м3 в год на человека.

3. РАЗВИТИЕ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

3.1. Комплексная оценка территории сельского поселения

Комплексная оценка территории имеет целью дать представление об ограничениях природного и техногенного характера, которые могут быть выражены в выбранном масштабе представления, а также о приоритетах пространственного развития территории поселения в сложившейся социально-экономической ситуации. Основным фактором, определившим формирование существующей планировочной структуры Третьяковского сельского поселения, является его географическое положение.

Градостроительный каркас, сформированный на протяжении многих этапов развития данной территории, соответствует характеру сложившейся традиционной системы расселения и представлен деревнями, застроенными, в основном, жилыми образованиями с преимущественной усадебной застройкой.

Комплексная оценка экономического и территориального потенциала поселения предполагает рассмотрение части территорий для перевода их из различных категорий (сельскохозяйственного назначения, но неэффективно использующихся в настоящее время) в категорию земель населенных пунктов.

Функциональное зонирование территории является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории поселения, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, плотности и характера застройки, ландшафтной организации территории.

Разработанное в Генеральном плане Третьяковского сельского поселения функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает историко-культурную и планировочную специфику поселения, сложившиеся особенности использования земель поселения, требования охраны объектов природного и культурного наследия. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с особыми условиями использования территории.

Для разработки зонирования использован принцип историко-культурного и экологического приоритета принимаемых решений:

- сохранение объектов историко-культурного наследия;

- размещение нового жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры на экологически безопасных территориях, вне санитарно-защитных зон и других планировочных ограничений;

- развитие системы зеленых насаждений и рекреационных территорий;

- разработка градостроительных мероприятий по снижению негативного воздействия источников загрязнения окружающей среды.

Проектное функциональное зонирование территории поселения предусматривает:

- преемственность в назначении функциональных зон по отношению к сложившемуся использованию территории и ранее разработанным градостроительным проектам, если это не противоречит нормативным требованиям экологической, санитарно-гигиенической и технической безопасности, эффективному и рациональному использованию сельских территорий;

- развитие общественно-деловых и рекреационных зон;

- резервирование территорий для перспективного градостроительного развития сельского поселения. Проведение ряда необходимых изменений в зонировании территории: увеличение в балансе территории сельского поселения площади многофункциональных зон - общественно-жилых, общественно-деловых, производственно-деловых и пр.

Производственная зона (территория) предназначена для размещения промышленных предприятий и связанных с ними объектов, комплексов научных учреждений с их опытными производствами, коммунально-складских объектов, сооружений внешнего транспорта, путей внегородского и пригородного сообщений.

В пределах указанных территорий выделяются зоны различного функционального назначения: общественных центров, промышленные, научные и научно-производственные, коммунально-складские, внешнего транспорта, массового отдыха, курортные (в городах и поселках, имеющих лечебные ресурсы), охраняемых ландшафтов.

Развитие производственного комплекса сельского поселения предполагает:

- модернизацию, а в некоторых случаях реконструкцию и новое строительство, сельскохозяйственных предприятий на основе применения новейших технологий и современного оборудования;

- совершенствование функционально-планировочной организации сохраняемых производственных зон;

- улучшение состояния окружающей среды путем обеспечения на действующих сельхозпредприятиях требований экологических нормативов, сокращения разрешенных санитарно-защитных зон;

- интенсификацию использования и повышение плотности застройки сохраняемых производственных территорий; строительство там объектов деловой, торговой, выставочной сфер деятельности;

- комплексное благоустройство, озеленение производственных территорий.

Данное направление формирования застройки, позволяет обеспечить планомерно-последовательное развитие всей сопутствующей транспортной и инженерной инфраструктур, а также имеет территориальный резерв для развития его за пределами расчетного срока действия генерального плана.

Формирование и развитие зоны может строиться не только за счет размещения новых предприятий, но и за счет реконструкции существующих, а также за счет выноса в эту зону некоторых существующих предприятий из селитебной зоны, позитивно способствуя оздоровлению жилой среды.

Упорядочение и последовательное развитие транспортной сети поселения, а также незначительные по пространственным параметрам размеры могут обеспечить оптимальные характеристики затрат времени на взаимосвязи «жилье – работа – жилье».

Селитебная зона (территория) сельского поселения предназначена: для размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, а также отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон; для устройства путей внутригородского сообщения, улиц, парков, садов, бульваров и других мест общего пользования.

Развитие селитебных зон Третьяковского сельского поселения складывается из нескольких факторов:

- упорядочение сложившихся групп кварталов, в том числе и малоэтажной застройки в части дифференциации улично-транспортных элементов, в подчинении к общей транспортной структуре поселения;

- определение зоны существующей одноэтажной застройки с высоким амортизационным уровнем подлежащей радикальному планировочно-застроечному преобразованию;

- определение зон жилищного строительства различных планировочных систем (как по характеру землепользования, так и по этажности) на свободных территориях.

Общественные центры включают в себя обще-поселенческий центр, центры планировочных районов (зон), жилых и промышленных районов, зон отдыха, торгово-бытовые центры повседневного пользования, а также специализированные центры (медицинские, учебные, спортивные и др.).

В сельских поселениях, как правило, формируется единый общественный центр, дополняемый объектами повседневного пользования в жилой застройке.

Общественно-деловые зоны на территории Третьяковского сельского поселения (д. Третьяково, д. Троицкое и д. Спас-Углы) представлены преимущественно сельским общественным центром, расположенным в северной части поселения. Общественный центр сельского поселения включает в себя объекты образования, общественного питания, бытового обслуживания и торговли, административно-бытовые учреждения.

Развитие данных зон возможно при реконструкции существующих объектов при изменении их параметров и качества, а также при строительстве новых объектов (например, физкультурно- оздоровительных площадок) за счет рационального перераспределения существующих площадей при увеличении плотности застройки.

Структура размещения объектов социального и торгово-бытового обслуживания в указанных районах нового жилищного строительства должна определяться в последующих этапах разработки градостроительной документации (в составе проектов планировки).

Ландшафтно-рекреационная зона (территория) включает городские леса, лесопарки, лесозащитные зоны, водоемы, земли сельскохозяйственного использования и другие угодья, которые совместно с парками, садами, скверами и бульварами, размещаемыми на селитебной территории, формируют систему открытых пространств.

На территории Третьяковского сельского поселения ландшафтно-рекреационные зоны включают в себя озелененные сельские и деревенские территории, пляжи, естественные и искусственные водоемы. Реконструкция существующих и создание новых рекреационных зон возможна только при системном подходе к проблеме на основании разработанной проектной документации, выполненной в соответствии с действующими нормами и с учетом современных тенденций и технологий.

3.2. Критерии и направления устойчивого развития Третьяковского сельского поселения

Критерии устойчивого развития Третьяковского сельского поселения можно сгруппировать в следующие группы:

1. Демографическая устойчивость.

2. Экономический критерий устойчивого развития поселения.

3. Социальная составляющая устойчивого развития поселения.

4. Экологическая безопасность.

Демографическая устойчивость – это превышение естественного прироста населения над механическим и, соответственно, рождаемости над смертностью. Население Третьяковского сельского поселения на 01.01.2013 г. составляет 916 человек.

При сравнении современных показателей с показателями 2000 года наблюдается замедление темпов естественной убыли населения. Смертность и механический прирост держится примерно на одном уровне. Это дает основание сделать предположение о некотором улучшении демографической ситуации в поселении.

Экономический критерий устойчивого развития сельского поселения.

Опосредованным показателем экономической составляющей устойчивости является занятость или рабочие места.

Среднестатистические (нормативные) размеры этих показателей следующие: 25% (от всего населения) – это работающие (а соответственно получающие зарплату не ниже прожиточного минимума).

Социальная составляющая устойчивого развития сельского поселения.

Из большого количества нормативных критериев (обеспеченности школами, детскими дошкольными учреждениями, инженерными сетями, дорогами, соцкультбытом и др.) наиболее приоритетным является средняя обеспеченность жителей жильем. В настоящее время данный показатель в среднем по Третьяковскому сельскому поселению равен 24,2 м²/чел. общей площади, что превышает среднероссийский показатель.

Экологическая безопасность

Основные источники негативных воздействий

К основным источникам (в том числе потенциально опасным) негативных воздействий на природную среду, условия проживания и отдыха населения сельского поселения относятся следующие территории и функциональные объекты:

- воздушные линии электропередачи;

- производственные и коммунальные объекты;

- животноводческие объекты;

- сброс неочищенных сточных вод;

- скотомогильники;

- кладбища;

- нарушенные территории (карьеры, отвалы, несанкционированные свалки мусора, торфоразработки и пр.).

Объекты охраны

К объектам и территориям, подлежащим охране, относятся природные и природно-антропогенные комплексы, выполняющие средообразующие, буферные, компенсирующие функции, функции жизнеобеспечения и создания комфортных экологических условий на межселенных территориях:

- территории отдыха и лечения населения (рекреационные зоны, лечебные учреждения и др.);

- озелененные территории общего пользования и специального назначения;

- водозаборные скважины, водозаборные узлы и сооружения;

- магистральные водоводы;

- территории водного фонда (водотоки, водоемы, водно-болотные комплексы);

- пойменные участки долин рек;

- особо охраняемые природные территории;

- леса, кустарники, фруктовые сады, пашни, кормовые угодья прочие и открытые природные пространства.

Зоны с особыми условиями использования территории

Основными средствами, направленными на охрану окружающей среды и поддержание благоприятной санитарно эпидемиологической обстановки при разработке градостроительной документации, является установление проектных границ зон с особыми условиями использования территории, определение мест размещения объектов капитального строительства, природоохранного назначения.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ на территории проектом определены следующие виды зон с особыми условиями использования:

-санитарно защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

-санитарно защитные и охранные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры;

-водоохранные зоны;

-зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Состояние и охрана воздушного бассейна

В целом по поселению основными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферу, являются углеводороды, оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы, твердые вещества. По метеорологическим условиям рассеивания вредных примесей в атмосфере, территория поселения относится к зоне умеренного потенциала загрязнения.

Благодаря невысокой численности населения сельского поселения, слабому развитию транспорта, значительной лесистости и особенностям циркуляции атмосферы, процессы ухудшения среды обитания характеризуются низкой интенсивностью.

По состоянию воздушного бассейна Третьяковское сельское поселение относится к зоне умеренного потенциала загрязнения воздуха, т.е. в пределах сельского поселения складываются примерно равновероятные условия, как для рассеивания примесей, так и для их накопления. В сельском поселении нет крупных источников загрязнения воздушного бассейна.

Одним из направлений в работе по сохранению чистоты воздушного бассейна Третьяковского сельского поселения может являться организация работы по проведению хозяйствующими субъектами инвентаризации источников загрязнения воздуха и оформления проектов ПДВ. Работа проводится совместно с инспекторами по охране природы управления Росприроднадзора и Департамента Смоленской области по природным ресурсам, так же необходимо создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог, озеленение и благоустройство населенных пунктов.

Состояние и охрана водного бассейна

В соответствии с Водным Кодексом РФ от 12.04.2006. №74-ФЗ водоохранной зоной (ВЗ) является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности, в том числе градостроительной, в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод. В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях  которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а так же режимы их использования устанавливаются ст. 65 Водного  кодекса РФ.

Водотоки протяженностью 10 км и более. Согласно ст.65 п.4 Водного кодекса РФ ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до 10 км - в размере 50 метров;

- от 10 до 50 км - в размере 100 метров;

- от 50 км и более - в размере 200 метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного и нулевого уклона, 40 м для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса (ст.65 п. 11 Водного кодекса РФ).

Ширина береговой полосы - 20 м.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой и составляет 50 м. Ширина береговой полосы -5 м.

В границах водоохранных зон запрещаются использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ и др., в прибрежных защитных полосах еще более жесткие ограничения хозяйственной деятельности.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения; движение транспортных средств по дорогам и стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Согласно ст.6 Водного кодекса РФ, вдоль береговой линии водных объектов общего пользования  устанавливается полоса земли (береговая полоса), предназначенная для общего пользования, шириной 20 м, а для рек, ручьев и каналов, протяженностью не более 10 км - шириной 5м. Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавательных средств.

Регламенты использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос представлены в Приложении.

Основными источниками загрязнения поверхностных вод на территории сельского поселения, являются агротехнические стоки, животноводческие стоки, хозяйственно-бытовые стоки жилого сектора. Первоочередными задачами по предохранению поверхностных вод от загрязнения являются:

- внедрение экологически правильных агротехнологий;

- реконструкция существующих очистных сооружений канализации и строительство новых;

- работа по проведению хозяйствующими субъектами инвентаризации источников загрязнения водоемов сельского поселения и оформления проектов НДС (нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей). Работа проводится совместно с инспекторами по охране природы управления Росприроднадзора и Департамента Смоленской области по природным ресурсам.

Таблица 31.

| № п/п | Наименование реки | Ширина водоохраной зоны | Ширина прибрежной полосы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | р. Царевич | 200 | 50 |
| 2. | р. Береза | 100 | 50 |
| 3. | р. Смородинка | 50 | 50 |
| 4. | р. Пальна | 100 | 50 |
| 5. | р. Костинка | 50 | 50 |
| 6. | р. Тунька | 50 | 50 |
| 7. | р. Велица | 50 | 50 |
| 8. | р. Веленя | 50 | 50 |
| 9. | р. Писаревка | 50 | 50 |
| 10. | р. Каменка | 50 | 50 |
| 11. | руч. Железница | 50 | 50 |

Почвы и их охрана

Неорганизованный выпас скота, низкая культура земледелия приводят к размыву плодородного слоя почвы в результате водной эрозии. Ежегодно с пахотных земель смывается с почвой большое количество гумуса. Происходит отрицательный баланс питательных веществ в почве. В результате, потери урожая доходят до 50%. В результате эрозии, переуплотнения и уменьшения водопроницаемости почв пашни, стабильного снижения запасов гумуса и биогенных элементов, происходит деградация земель.

В условиях возрастающего антропогенного воздействия на природную среду, сельскохозяйственное производство должно быть адаптировано к природным особенностям и возможностям конкретного ландшафта, т.е. в основу совершенствования современных систем земледелия, в основу внутрихозяйственной организации территории должен быть положен ландшафтно-экологический подход. Главная цель – сохранение, а в ряде случаев восстановление экологического баланса в ландшафтах. Одним из ведущих принципов ландшафтно-экологического подхода является дифференциация использования земель, т.е. наиболее рациональное использование каждого агротехнически однородного земельного участка под определенный вид угодий или севооборот с учетом ландшафтообразующих факторов, в первую очередь свойств почвы. Для того чтобы сельскохозяйственный ландшафт был экологически сбалансированным и устойчивым, необходимо строить систему земледелия на закономерностях природного ландшафта с интегральной системой почвозащитных мероприятий.

Нерациональное использование и отсутствие должного ухода за сенокосами и пастбищными угодьями способствуют ухудшению культуртехнического состояния и развитию негативных процессов (закочкаривание и зарастание кустарником).

Состояние и охрана природных ландшафтов, растительного и животного мира

Природные ландшафты на территории Третьяковского сельского поселения подвержены отрицательному воздействию как природных, так и антропогенных факторов. Основную антропогенную нагрузку природные ландшафты проектируемой территории испытывают от сельскохозяйственных предприятий, жилищно-коммунального хозяйства, автомобильного транспорта и нерегулируемой рекреации. Антропогенные воздействия на эту территорию выражаются в основном в техногенных воздействиях (загрязнение окружающей среды сбросами и выбросами загрязняющих веществ, нерациональное и несанкционированное ресурсопользование) и рекреационных нагрузках, которые имеют особенно ощутимые последствия в пределах поселения. Популярные места отдыха страдают от вытаптывания напочвенного покрова, костровищ, механических повреждений деревьев и кустарников, возникновения несанкционированных свалок бытовых отходов. Нерегулируемая рекреация недопустима в водоохранных зонах, на территориях запретных нерестовых полос.

В части охраны животного мира проектом предлагается руководствоваться Областным законом «Об охране окружающей среды в Смоленской области» № 9-з от 04.03.2005 г.

Для сохранения животного мира при сельскохозяйственных работах необходимо учитывать особенности поведения животных и птиц. Например, полевые работы предлагается начинать от центра участка к окраинам. При такой технологии в «разгон» птицы и животные получают возможность уйти в укрытие, если таковое имеется. Для этого мелкоконтурные поля должны обрамляться куртинами леса, крупные поля, кроме этого, должны иметь небольшой островок леса в середине. Таким образом, культура ландшафта в нашей лесной зоне подразумевает особую мозаику сочетания полей с островными и полосными лесами. Последние создают более благоприятный микроклимат угодий, способствуют сохранению, восстановлению плодородия почв. Весь облик ландшафта становится более разнообразным. В островных и полосных лесах поселяются насекомые – опылители растений, и как следствие, птицы, являющиеся действенным средством биологической защиты сельхозкультур от вредителей. Служат они также местом отдыха для перелётных птиц и, конечно, имеют непреходящее значение для представителей охотничьей фауны.

В сельскохозяйственном производстве, в части охраны ландшафтов, большое значение имеет правильный подбор ассортимента возделываемых культур и установление их оптимальных площадей в хозяйствах.

Для предотвращения деградации плодородия пахотных земель и его воспроизводства необходимо восстановить систему применения органических и минеральных удобрений, проводить известкование, фосфоритование, внесение калийных удобрений.

Наиболее эффективными видами удобрений следует считать органо-минеральные смеси и торфяные компосты с минеральными добавками.

Наличие запасов торфа в регионе позволяет организовать его переработку в органические удобрения. Очень важно применение микроудобрений.

Одним из важных вопросов в системе удобрений в условиях поселения является эффективность калия, его лучше вносить в «запас» на ряд лет.

Минеральные удобрения при правильном подборе форм и норм, а также органические удобрения, повышают плодородие почв, урожайность и качество получаемой продукции. При правильном определении норм, способов, сроков внесения удобрения сокращаются нерациональные потери питательных веществ, снижается возможность попадания их в грунтовые воды, водоисточники и накопление в растениях в нежелательных количествах. Лучше использовать локальное внесение, дробное внесение азотных удобрений, применение микроэлементов. Несбалансированное применение удобрений, особенно азотных, приводит к снижению активности азотфиксаторов почвы и загрязнению среды нитратами и нитритами. Завышение доз фосфорных удобрений уменьшает количество усваиваемых растениями микроэлементов в почве и способствует загрязнению среды фтором. Избыток калийных удобрений нарушает баланс магния, натрия, кальция, бора. Излишнее известкование нарушает баланс марганца в почве, недостаток которого вызывает серьёзные заболевания у растений и животных.

Анализируя существующее положение в Третьяковском сельском поселении, необходимо отметить, что в последнее время сильно сократилось внесение органических удобрений. Выход навоза с существующего поголовья скота позволяет вносить 1,5 т/га пашни. Иногда навоз вносится в свежем виде и расталкивается бульдозерами, что приводит к засоренности полей и пестроте плодородия.

Также к числу проблем можно отнести низкую обеспеченность животноводческих ферм навозохранилищами, слабую базу для изготовления торфокомпостов и комплексных удобрений с минеральными удобрениями.

Навоз используется в качестве органического удобрения, однако, внесение необработанного (не обеззараженного) навоза в почву приводит к её загрязнению гельминтами, патогенной микрофлорой, появлению сорняков, распространению запахов и загрязнению атмосферного воздуха. Необходимо компостирование с торфом, суперфосфатом. Необходимо шире использовать комплексный способ утилизации навоза, переработку его в удобрение, топливо, кормовую добавку. Внесение должно быть в оптимальные сроки – летне-осенний период.

При защите растений от вредителей и болезней используются пестициды, применение которых способствует увеличению урожайности сельхозкультур, однако, в последнее время значительно снизилось число защитных мероприятий, что мгновенно отразилось на увеличении числа сорняков, вредных насекомых, возбудителей болезней.

В растениеводстве химические препараты должны использоваться строго по каталогу разрешённых пестицидов. Существует ряд синтетических препаратов, позволяющих в 10 – 20 раз сократить расход пестицидов; значительный эффект дает применение гранулированных препаратов, имеющих длительное защитное действие (от 10 дней до 2 месяцев); применение биологических методов. В настоящее время переходят на интегрированную систему защиты сельхозкультур от вредных организмов. Она основана на использовании устойчивых сортов, рациональном и безопасном применении пестицидов и биологически активных веществ, совершенствовании ассортимента пестицидов и технологии их внесения. Применение краевых обработок полей, выборочная обработка в очагах размножения дает хорошие результаты. Применение минеральных удобрений в сочетании с инсектофунгицидами и гербицидами препятствует отчуждению сорняками питательных элементов из почвы. Смеси гербицидов и удобрений не образуют пыли и не подвержены сносу.

Исходя из вышеизложенного, необходимо уделять больше внимания биологическому земледелию (органической системе земледелия), основанному на исключении или значительном сокращении применения минеральных удобрений и пестицидов, что даёт высокое качество сельхозпродукции, уменьшение загрязнения окружающей среды, сохранение и повышение почвенного плодородия, производство экологически чистой сельхозпродукции.

Таким образом, проблема охраны животных и растений тесно связана с культурой ландшафта.

3.3. Экологический каркас и система озеленения

Экологическая безопасность Третьяковского сельского поселения связана наличием, состоянием и возможностью развития природного каркаса.

Возможности формирования полноценного эколого-рекреационного каркаса сельского поселения определяются рядом следующих факторов:

- расположением непосредственно на границах многих населенных пунктов лесных кварталов;

- преобладанием частного сектора с присущим высоким удельным весом зеленых насаждений во внутренних ареалах кварталов.

Среди негативных факторов и рисков, требующих учета и минимизации следует указать постепенную автомобилизацию населённых пунктов.

Соотнесение природно-ландшафтного потенциала и основных экологических рисков Третьяковского сельского поселения определяют специфику задач формирования эколого-рекреационного каркаса, среди которых следует указать:

- сохранение уникальных ареалов сельских лесов с одновременным развитием в буферных открытых и полуоткрытых лесных ландшафтах ареалов отдыха населения;

- озеленение вновь формируемых общественных зон;

- формирование новых мест отдыха внутри сельского поселения;

- рациональное использование свободных пространств пришкольной территорий для формирования спортивного парка для активного отдыха и досуга молодежи;

- улучшение условий естественного дренажа территории за счет сохранения полосных насаждений вдоль естественных малых водотоков территории населенных пунктов;

- сохранение уникальных исторических ландшафтов сельского поселения.

Для решения обозначенных задач в генеральном плане предложена следующая конфигурация эколого-рекреационного каркаса:

Генпланом предложена организация устойчивых ареалов отдыха с размещением лесной мебели (навесы, фиксированные кострища, лавки, столики) и разбивкой небольших площадок для активных видов отдыха (волейбол, бадминтон) а также для установки палаток и отстоя автомобилей.

Зеленые насаждения являются органичной частью планировочной структуры поселения и выполняют важные функции:

- санитарно – гигиеническую;

- декоративно-планировочную;

- рекреационную.

Санитарно-гигиенические функции зелёных насаждений:

- очищение сельского воздуха от пыли и газов;

- ветрозащитная роль;

- фитонцидное действие;

- теплорегулирующий фактор;

- влияние на влажность воздуха;

- шумозащитная роль;

Декоративно-планировочные функции зеленых насаждений. Зеленые насаждения населенных пунктов служат мощным средством индивидуализации отдельных поселений и микрорайонов населенных пунктов. С их помощью можно преодолеть монотонность застройки, вызванную индустриальными методами строительства и применением типовых проектов. Сочетание зеленых насаждений с застройкой особенно эффективно, когда зеленые насаждения входят вглубь застройки, поддерживая ее композиционно и декорируя архитектурно неинтересные поверхности и сооружения.

Рекреационное значение зеленых насаждений тесно связано с организацией отдыха населения.

Система отдыха рассчитана непосредственно на жителей поселения и приезжающих туристов. Озелененные придомовые территории предназначены для игр детей, спортивных и бытовых целей.

Заслуживают сохранения, ухода и развития традиционная для Третьяковского сельского поселения система полос придорожного озеленения. Увеличение пропускной способности улиц при реконструкции дорожной сети не должно происходить за счет придорожных насаждений и газонов.

## 3.4. Приоритетные направления территориального планирования и развития сельского поселения

В качестве приоритетных направлений развития и территориального планирования Третьяковского сельского поселения предлагается принять следующие положения, которые влияют на содержание Генерального плана поселения.

Таблица 32.

| Направления развития | Сельская территория, имеющая потенциал для реализации задач через проекты развития |
| --- | --- |
| 1. Развитие производственно-экономической сферы |
| Развитие ремесел |  |
| Резка по дереву, изготовление сувениров | В целом по сельскому поселению |
| Плетение корзин из бересты | В целом по сельскому поселению |
| 2. Развитие сферы услуг |
| Развитие туристического потенциала |  |
| Организация туристических маршрутов | В целом по сельскому поселению |
| Конный туризм | В целом по сельскому поселению |
| Развитие торговой деятельности | д. Грязнаки |
| Развитие сферы общественного питания | д. Третьяково |
| Автоуслуги | В целом по муниципальному району |
| Медицинские услуги | д.Третьяково, д. Спас-Углы, д. Троицкое |
| 3.Внедрение инновационных технологий в производстве |
| Внедрение новых производственных технологий | В целом по сельскому поселению |
| Обновление инфраструктуры сельского хозяйства | В целом по сельскому поселению |
| 4. Развитие социально-культурной сферы |
| Развитие образовательной сферы |  |
| Обучение и повышение квалификации | В целом по сельскому поселению |
| Создание образовательных центров для детей и школьников | В целом по сельскому поселению |
| Создание условий для самореализации молодежи | В целом по сельскому поселению |
| Внедрение компьютерных технологий в процесс образования | В целом по сельскому поселению |
| 5. Совершенствование законодательной и финансовой сферы на местном уровне |
| Оказание помощи представителям малого бизнеса, имеющим проекты и идеи | В целом по сельскому поселению |
| Предоставление льгот предпринимателям | В целом по сельскому поселению |
| Административное содействие выходу на рынок новых малых предприятий | В целом по сельскому поселению |
| Совершенствование местного законодательства для улучшения контроля за составом прибывающего населения | В целом по сельскому поселению |

Развитие туристско-рекреационного потенциала является важным направлением развития Третьяковского сельского поселения, что обусловлено природным потенциалом территории, который может привлечь как туристов-любителей пассивного отдыха, так и любителей активного отдыха (рыболовов и охотников). Обеспечение полного комплекса услуг для туристов, включающего проживание (гостевые дома, турбазы, малые частные гостиницы, квартиры в жилых массивах), обслуживание туристов (питание, бытовые услуги), развлечения, справочно-информационное обслуживание, посещение объектов показа (экскурсионное обслуживание), транспортное обслуживание.

Развитие туристско-рекреационного комплекса на территории Третьяковского сельского поселения возможно путем получения субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным сельскохозяйственными организациями на срок до 5 лет на развитие направлений, связанных с туризмом в сельской местности (агротуризм), включая развитие народных промыслов, торговлей в сельской местности, бытовым и социально-культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов.

Концентрация внимания властей поселения и всего поселенческого сообщества именно на создании этих направлений – ключевая идея градостроительного развития Третьяковского сельского поселения.

Указанные направления базируются на материалах Схемы территориального планирования Духовщинского района Смоленской области (2008 г.), в которой предлагаются к реализации новые проекты развития экономики Третьяковского сельского поселения.

Согласно «Стратегии социально-экономического развития Смоленской области до 2020 года» целевыми ориентирами стратегического развития Третьяковского сельского поселения являются:

- зона рекреации и туризма;

- зона интенсивного сельского хозяйства и переработки сельхозсырья.

Экономическая база развития территории сельского поселения складывается из развития агропромышленного комплекса и создания рекреационно-туристического комплекса.

На первую очередь и расчетный срок предлагается осуществление следующих мероприятий:

- Развитие сельскохозяйственного производства во всех формах собственности, а также производств по переработке и сбыту сельскохозяйственной продукции.

Таблица 33.

| Наименование предприятия, организации | Основной вид экономической деятельности | Адрес |
| --- | --- | --- |
| Сельхозхозяйственное производство |
| СПК «Царевич» | Сельское хозяйство | д. Третьяково |

Развитие сельского хозяйства в Третьяковском сельском поселении предусматривает осуществление мероприятий в соответствии с долгосрочной областной целевой программой «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области» на 2009 - 2012 годы предполагается осуществление поддержки сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) по следующим направлениям:

## 1. Приоритетное развитие животноводства - предоставление субсидий на частичную компенсацию разницы средней по Смоленской области цены на молоко и дизельное топливо (за произведенное и реализованное молокоперерабатывающим предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям молоко); на компенсацию части затрат по производству и реализации яиц.

## 2. Повышение доступности кредитов для организаций агропромышленного комплекса и сельскохозяйственных товаропроизводителей - предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам) в целях привлечения денежных средств российских кредитных организаций и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов в объемах, необходимых для обеспечения непрерывного процесса производства. А также предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в целях привлечения долгосрочных кредитов и займов для финансирования затрат капитального характера (строительство производственных объектов, приобретение машин и оборудования, приобретение племенной продукции (материала), на закладку многолетних насаждений и другие расходы).

## 3. Повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе – предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам) в целях привлечения денежных средств российских кредитных организаций на приобретение товарно-материальных ценностей для проведения сезонных сельскохозяйственных работ, молодняка сельскохозяйственных животных, техники и оборудования, сооружение сельскохозяйственных объектов и объектов по переработке сельскохозяйственной продукции, развитие несельскохозяйственных видов деятельности на селе, что, в свою очередь, будет способствовать увеличению занятости населения, проживающего в сельской местности.

## 4. Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства - субсидии предоставляются по инвестиционным кредитам (займам), полученным в кредитных организациях после 1 января 2008 года на срок до 10 лет на приобретение сельскохозяйственной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

5. Поддержка отдельных подотраслей растениеводства – предоставление субсидий в целях оказания финансовой поддержки по следующим направлениям:

а) поддержка элитного семеноводства;

б) поддержка производства льна и конопли;

в) завоз семян для выращивания кормовых культур в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, включая производство продукции растениеводства на низкопродуктивных пашнях;

г) закладка и уход за многолетними насаждениями;

д) компенсация части затрат на приобретение средств химической защиты растений.

Указанные меры позволят выйти Третьяковскому сельскому поселению на принципиально новый уровень экономического и социального развития.

- Развитие туристско-рекреационного комплекса на территории сельского поселения, агротуризма, организация мест массового отдыха.

## Развитие туристско-рекреационного комплекса на территории Третьяковского сельского поселения возможно путем получения субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным сельскохозяйственными организациями на срок до 5 лет на развитие направлений, связанных с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм), включая развитие народных промыслов, торговлей в сельской местности, бытовым и социально-культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов.

- Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства Третьяковского сельского поселения.

Переход на рыночные формы хозяйствования, разгосударствление и приватизация, затронувшие, прежде всего, объекты социальной инфраструктуры, обозначили достаточно жесткое их разделение на социально-гарантированные услуги (обеспечиваемые либо полностью, либо частично государством из бюджетных средств) и коммерческие, представление которых осуществляется предприятиями и субъектамирыночной экономики. Развитие последних происходит в соответствии со спросом на услуги за счет средств их собственников.

Поэтому единственным выходом из сложившейся ситуации является договорной характер работы администрации поселения с предприятиями и организациями, желающими размещать свое производство на территории поселения на взаимовыгодных условиях, то есть по соглашению сторон предприятия должны принимать участие в улучшении социальной инфраструктуры поселения.

В настоящее время выполнение данной задачи с позиции области предусматривает осуществление целого ряда мероприятий, в том числе: получение молодыми семьями и молодыми специалистами, проживающими на селе, социальных выплат на строительство (приобретение) жилья; получение Администрацией сельского поселения субсидий на строительство и реконструкцию сетей водоснабжения (локальных водопроводов, водозаборных сооружений, станций водоподготовки) и на строительство и реконструкцию сетей газоснабжения (межпоселковых газопроводов, распределительных газовых сетей и газопроводов, проложенных от уличной разводящей газовой сети до отключающих устройств, установленных на вводе в здания).

Субсидии также предоставляются на софинансирование объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) и искусственных сооружений на них, в том числе в границах поселений, а также связывающих населенные пункты сельских дорог (с включением сельских дорог в сеть дорог общего пользования).

- Разработка мероприятий по оптимизации бюджетной обеспеченности.

Следует отметить, что в условиях новой кадастровой оценки земли доходы местных бюджетов от земельного налога значительно увеличатся. Органы местного самоуправления будут продолжать работу по сбору сведений, идентифицирующих правообладателей земельных участков, а также по корректировке ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки, пересмотру перечня льготных категорий налогоплательщиков.

Налогообложение имущества граждан по инвентаризационной стоимости устарело и зачастую приводит к серьезным диспропорциям в налогообложении, а также подрывает доходную базу местных бюджетов и усиливает нагрузку на областной бюджет.

5. Создание и воссоздание предприятий народных промыслов.

Данное направление будет развиваться в том числе в соответствии с Долгосрочной областной целевой программой «Развитие внутреннего и въездного туризма в Смоленской области».

4. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ ТРЕТЬЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Вероятными источниками возникновения чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) на территории Третьяковского сельского поселения могут быть ЧС:

1. Техногенного характера:

- на объектах ЖКХ, а именно аварии на сетях электро- и водоснабжения;

- на автомобильном транспорте;

- техногенные пожары;

- гидродинамические аварии;

2. Природного характера:

- природные пожары;

- опасные метеорологические явления;

3. Биолого-социального характера:

- инфекционные заболевания людей;

- заболеваемость сельхозхозяйственных животных.

Виды возможных техногенных чрезвычайных ситуаций на территории поселения

На территории Третьяковского сельского поселения не расположены радиационно-, химически-, биологически опасные объекты, пожароопасные и взрывоопасные объекты также отсутствуют.

Аварии на объектах ЖКХ

Причинами аварий на объектах жилищно коммунального хозяйства в основном является физический износ систем жизнеобеспечения, отсутствие средств на своевременный ремонт и замену изношенных сетей и оборудования. Подобные аварии создают существенные трудности в обеспечении нормальных условий жизнедеятельности населения, особенно в холодное время года.

На территории поселения отсутствуют канализационные системы, а также системы газо- и теплоснабжения.

По территории поселения проходят участки высоковольтной кольцевой линии электропередач 110 и 35 кВ, в том числе имеются трансформаторные подстанции. Процент изношенности распределительных сетей составляет около 60%. Предельным порогом, для обеспечения надежной работы энергосистемы, считается износ основных фондов не более 40%.

Аварии на электроэнергетических системах поселения могут привести к долговременным перерывам электроснабжения потребителей в населенных пунктах поселения. В настоящее время на территории поселения имеется 1 котельная Третьяковского СДК, которая работает на угле.

В целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических системах, в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1 000 вольт» на расстоянии 20 м от крайних проводов при напряжении 110кВ устанавливаются охранные зоны электрических сетей.

Аварии в водопроводных сетях могут привести к затоплению проезжей части дорог населенных пунктов, падению давления в водопроводной системе, перебоями снабжения водой жилого сектора и предприятий сельского хозяйства.

Степень износа технологического оборудования и водопроводных сетей обуславливают достаточно высокую вероятность возникновения аварий и чрезвычайных ситуаций.

Аварии на автомобильном транспорте.

Неудовлетворительное состояние отдельных участков дорог, человеческий фактор, отсутствие знаков дорожного движения на наиболее опасных участках и многие другие факторы могут привести к чрезвычайным ситуациям на автодорогах на территории поселения. Так по территории поселения имеются участки дорог, представляющие опасность для движения автотранспорта и на которых наиболее вероятны аварии.

Техногенные пожары

На территории поселения сохраняется вероятность возникновения техногенных пожаров, основными причинами которых является неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и печного отопления. Так за прошедший 2012 год на территории поселения произошло 2 учетных пожара, сопровождающихся гибелью 1 человека.

Гидродинамические аварии

На территории Третьяковского сельского поселения расположено гидротехническое сооружение (далее - ГТС) пруда у д. Третьяково. Пруд русловой, регулируемый, придорожный, объем воды – 200 тыс. м³, площадь зеркала – 0,95 га, напор 4,0 м. Водопропускная (водоотводящая) труба прямоугольная, одноочковая, железобетонная, диаметр отверстия – 2,5х2,0 м. ГТС 4 класса, является собственностью Администрации поселения. Плотина (дорожная насыпь) совмещена с внутрихозяйственной автодорогой шириной 8 м, длиной 270 м, верховой откос насыпи укреплен посевом трав.

При возможном прорыве дамбы в зону затопления, которая по расчетам может составить около 770,181 м², вероятно попадание жилого сектора д. Третьяково в количестве 4 домов, где проживает 12 человек. ГТС признано аварийным. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений необходимо осуществлять в соответствии с Федеральным законом №117 «О безопасности гидротехнических сооружений» от 21.07.1997г.

Чрезвычайные ситуации природного характера

Природные пожары

При сильно засушливом лете, возрастает вероятность возникновения природных пожаров. Причинами, способствующими их появлению и распространению, является человеческий фактор, наличие высокой сухой растительности на заброшенных сельхозхозяйственных угодьях.

На территории поселения имеются незначительные по площади смешанные лесные насаждения и залежи торфа, что в свою очередь, в пожароопасные летний сезон, создает возможность возникновения лесных и торфяных пожаров. Населенных пунктов примыкающих к лесам и торфяникам на территории поселения нет.

Основными превентивными мероприятиями, проводимыми в поселении по предотвращению природных пожаров и снижению их последствий являются: прокладка минерализованных полос вокруг населенных пунктов и лесных насаждений, уборка территорий от сухой растительности, создание добровольных пожарных формирований, проведение профилактической работы с населением.

Опасные метеорологические явления

Метеорологические опасные явления – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельхозхозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду (ураган, шторм, ливень и др.).

Территория рассматриваемого поселения подвержена такими опасными метеорологическими явлениями как:  грозы, ураганы, сильные дожди, град, метели, туманы, морозы, снегопады, жара.

Половодье. При половодье (весеннем, летнем) вода в реке Вихра обычно поднимается на 2,5 – 3 метра выше меженного и затопляет прилегающую к пойме реки местность. На территории поселения в зону затопления не попадают жилые дома, объекты экономики, скотомогильники и объекты ЖКХ.

Основными превентивными мероприятиями, проводимыми в поселении по предотвращению подтопления территорий в результате половодья является постоянный контроль за уровнем поднятия поверхностных вод в открытых водоемах.

Грозы, ураганы, сильные дожди, град могут возникнуть повсеместно. Людские и материальные потери зависят от мощности, направленности и продолжительности каждого вида воздействия. В основном данные метеорологические явления вызывают нарушение транспортного сообщения и электроснабжения населенных пунктов поселения в результате падения деревьев, а также гибель растений на сельхозхозяйственных угодьях, иногда пожары в жилом секторе.

Морозы, вызывают сбои в работе и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйств.

Туманы, снегопады, гололед являются одной из основных причин вызывающих проблемы с транспортным сообщением и возникновением ДТП.

Жара является источником гибели сельхозхозяйственных насаждений и природных пожаров, в случае наблюдения санитарно-эпидемиологических требований может стать источником возникновения инфекционных заболеваний людей и животных.

Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера

Инфекционные заболевания людей

Санитарно-эпидемиологическая обстановка на территории поселения обычно бывает стабильно напряженная. Так могут отмечаться единые случаи заболевания населения острыми кишечными инфекционными заболеваниями, туберкулезом, вирусным гепатитом, ветряной оспой. В зимний период широкое распространение имеет грипп и ОРВИ.

Перечень превентивных мероприятий, проводимых в поселении, направленных на обеспечение безопасности это постоянный контроль за состоянием пищеблоков общеобразовательных учреждений и водоисточников, проведение контроля за инфекционными заболеваниями в случае их выявления.

Заболеваемость сельхозхозяйственных животных

Возможны возникновения заболеваний сельхозхозяйственных животных туляремией, сибирской язвой, чумкой, имеются единичные случаи заболевания бешенством. В случае непринятия своевременных профилактических мер возможны потери сельхозхозяйственных животных до 45% от общей численности.

Перечень превентивных мероприятий, проводимых в поселении, это контроль за состоянием животных в личных и частных подворьях, проведение плановых профилактических прививок и исследований на сибирскую язву, бруцеллез и лейкоз животных.

На территории поселения, вблизи д. Клепики, д. Третьяково и д. Троицкое расположен действующий скотомогильник, отвечающий ветеринарно-санитарным нормам.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Площади функциональных зон Третьяковского СП (м кв.)

| Наименование населенного пункта | Жилая | Производственная | Общественно-деловая | Рекреационная | Инженерно-транспортная | Сельско-хозяйственного назначения | Специального назначения | ООТ | Проектируемая площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Третьяково | 1798418,23 | 12999,12 | 29320,29 | 165171,32 | 13797,36 | 174720,22 | 6804,56 | - | - |
| д. Андроново | 296971,82 | - | 2088,71 | 20298,74 | 14441,57 | 92179,50 | - | - | - |
| д. Афанасьево | 466724,76 | - | 961,53 | 42501,98 | 82581,23 | - | 8528,54 | - | - |
| д. Бараново | 241046,15 | - | - | 16992,65 | 20900,19 | - | 2748,96 | - | - |
| д. Буянцево | 453295,96 | - | - | 158333,82 | 24052,29 | - | 3160,03 | - | - |
| д. Ворпец | 264665,91 | - | - | 16167,59 | 15630,44 | - | - | - | - |
| д. Голочево | 105706,39 | - | - | - | 2305,99 | - | - | - | - |
| д. Горенка | 192210,35 | - | - | - | 11157,50 | - | - | - | - |
| д. Грязнаки | 314244,11 | - | - | 114636,45 | 16225,35 | - | 1297,77 | - | - |
| д. Жатомля | 330341,62 | - | - | - | 7100,92 | - | 1314,10 | - | - |
| д. Жданово | 316055,70 | - | - | 26530,29 | 25062,70 | - | - | - | - |
| д. Замощье | 952154,71 | - | - | 42073,63 | 6502,92 | 33270,04 | - | - | - |
| д. Клепики | 949348,10 | - | - | 17547,61 | 48885,71 | - | - | - | - |
| д. Кобылино | 94475,19 | - | - | - | 1934,14 | - | - | - | - |
| д. Комарово | 90113,04 | - | - | - | 2248,36 | - | - | - | - |
| д. Ново-Никольское | 326640,61 | - | - | 13798,60 | 30861,37 | - | - | - | - |
| д. Плющево | 237173,17 | - | - | - | 25303,26 | - | - | - | - |
| д. Починок | 128952,21 | - | - | 71884,52 | 5380,5 | - | - | - | - |
| д. Сигеево | 250648,34 | - | - | - | 3169,28 | - | - | - | - |
| д. Спас-Углы | 1473890,41 | - | 17123,85 | 408956,66 | 141827,38 | 270634,16 | 8655,44 | - | - |
| д. Титово | 249141,28 | - | - | 11448,57 | 5557,20 | - | - | - | - |
| д. Троицкое | 750791,45 | - | 28388,68 | 172674,48 | 96424,26 | 294887,23 | - | - | - |
| д. Фомино | 481392,21 | - | 370,62 | 79924,59 | 7489,89 | - | - | - | - |
| д. Прихабы | 517049,80 | - | - | 29844,16 | 22967,45 | 38065,01 | - | - | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Регламенты использования территории санитарно-защитных зон

предприятий инженерной инфраструктуры

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - Жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей, - Рекреационные зоны и отдельные объекты, - Коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки, - Предприятия по производству лекарственных веществ и средств, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, - Предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, - Комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, - Спортивные сооружения, - Парки, - Образовательные и детские учреждения, - Лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. | - Сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания, - Предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство, - Пожарные депо, - Бани, - Прачечные, - Объекты торговли и общественного питания, - Мотели, - Гаражи, - Площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, - Автозаправочные станции, - Связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения, - Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, - Местные транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте-газо-проводы, - Артезианские скважины, для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, - Канализационные насосные станции, - Сооружения оборотного водоснабжения, - Питомники растений для озеленения промплощадки и санитарно-защитной зоны. |

| Наименование зон и поясов | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | - Все виды строительства; - Выпуск любых стоков; - Размещение жилых и хозбытовых зданий; - Проживание людей; - Посадка высокоствольных деревьев; - Применение ядохимикатов и удобрений; - Купание, стирка белья, водопой скота. | - Ограждение и охрана; - Озеленение; - Отвод поверхностного стока на очистные сооружения. |
| II и III пояса | - Размещение складов ГСМ, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ, кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, выпас скота; - Применение удобрений и ядохимикатов, - Рубка леса главного пользования и реконструкции; - Сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные нормы - При наличии судоходства сброс фановых и подсланевых вод и твердых отходов. | - Строительство жилых, промышленныхи сельскохозяйственных объектов с отводом стоков на очистные сооружения; - Благоустройство территории населенных пунктов с отводом поверхностного стока на очистные сооружения; - Купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля в установленных и обустроенных местах; - Добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с госсаннадзором; -Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов по согласованию с госсаннадзором; - При наличии судоходства оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; - Оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов. - Рубки ухода и санитарные рубки леса. |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

Регламенты использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос

(«Положение о водоохранных зонах водных объектов и их  прибрежных защитных полосах»

№1404 от 23 ноября 1996 г.)

| Наименование зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| Прибрежная защитная полоса | - Использование сточных вод для удобрения почв; - Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), - Распашка земель; - Размещение отвалов размываемых грунтов; - Выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |
| Водоохранная зона | - Использование сточных вод для удобрения почв; - Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), | - Проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения; - Движение транспортных средств по дорогам и стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.

Концепция утилизации твердых бытовых отходов

Система утилизации твердых бытовых отходов включает в себя следующие блоки:

1. Разделение мусора населением.

2. Раздельное выбрасывание в мусоросборники. Социальный подход предполагает разделение гражданами на составляющие бытовых отходов (мытье бутылок, удаление крышек) и последующую доставку этих разделенных отходов в специально отведенные контейнеры (мусоросборники).

3. Раздельный вывоз с площадок. Некоторые виды отходов представляют опасность не только для окружающей среды, но и для человека. Они являются очагом распространения инфекций, местом обитания зараженных животных и скопления вредных газов. Вывоз и транспортировка опасных, отходов необходимо вывозить раздельно, в раздельных контейнерах.

4. Сепарация мусора. Сепарация позволяет разделить отходы, подвергнуть сепарации по группам, если таковая имеет смысл исходя из технико-экономических соображений. Чаще всего используют сухие способы сепарации ТБО.

5. Подготовка к перевозке мусора. В целях уменьшения их объема при транспортировке целесообразно перед погрузкой в машину воспользоваться методами прессования и измельчения мусора.

6. Перевозка и раздельное хранение. Важно обеспечить раздельное хранение бытовых отходов и пищевых отходов в сборниках, шлака и строительного мусора на специально отведенных местах, а также содержание в чистоте ближайшие территории, где располагается мусор (санитарно-эпидемиологическая обработка).

Для реализации концепции утилизации твердых бытовых отходов необходимо:

1. Проведение социальной рекламы. Развитие системы экологического просвещения и пропаганды экологических знаний среди населения. Главная цель – мотивация населения к оказанию помощи властям и бизнесу в реализации совместных усилий по утилизации твердых бытовых отходов с целью снижения их объемов и уменьшения и локализации негативного воздействия бытовых отходов на состояние окружающей среды.

2.Оборудование площадок для сбора отходов

2.1. Гидроизоляция пола

2.2. Ограждение, и перекрытие

2.3. Специальные контейнеры для различных видов отходов.

Возможно составление графика выброса мусора: органика утром и вечером, стекло, пластик - понедельник, вторник, бумага – среда, четверг, металл – пятница и т.д..

Вывоз мусора контейнером — один из самых удобных и экологичных способов вывоза отходов. Для этих целей могут быть использованы контейнеры объемом от 0.36 до 1.1 м.куб., а для строительного мусора контейнеры от 8.0 до 26 м.куб.. Установить контейнеры можно в любой точке населенного пункта.

Мешки для утилизации, временного хранения и удаления отходов желательно помещать в контейнеры, предназначенные для вывоза бытового мусора. Пакет укладывается в бак для сбора отходов, заполняется на две трети, после чего из него выпускается воздух, подписывается, прилагающаяся к пакету, бирка, поддевается на стяжку и стяжкой перетягивается горловина пакета, после этого герметично закрытый пакет с отходами можно отправлять на хранение и дальнейшую утилизацию.

2.4. Установка информационных щитов с указанием номера площадки, вида собираемых отходов,  графика вывоза различных видов мусора, ответственность за несоблюдение санитарных требований, контактные телефоны обслуживающей организации, местоположение ближайших площадок для мусора.

3. Организация площадки по сепарации мусора (мусоросортировочный комплекс)

Мусоросортировочные комплексы производства позволят обеспечить выполнение всех требований, предъявляемых к переработке твердых отходов, как поступающих от жилого сектора и предприятий, так и имеющихся на мусорных полигонах. Технология сортировки, применяемая в комплексах, предполагает выделение из совокупности всего мусора ценных составляющих, пригодных для вторичной переработки, с последующим их уплотнением и пакетированием.

Процесс сортировки ТБО имеет несколько этапов. Первоначально при помощи ковша экскаватора отделяются крупногабаритные отходы, представляющие собой цельные куски или фрагменты. Они удаляются за пределы загрузочного отделения мусоросортировочного комплекса. Остальной материал подаётся на вибрационную деку для предварительной сепарации. Следующим этапом является ручная сепарация, на которую материал подаётся посредством ленточного конвейера. В процессе ручной сепарации происходит отбор основных ценных составляющих:

- стекло;

- бумага;

- металлы;

- текстиль;

- резинотехнические изделия;

- строительные материалы;

- биомасса и т. д.

Отсортированные таким образом отходы идут на дальнейшую переработку в зависимости от состава и фракции, а оставшаяся масса, непригодная для переработки, вывозится на полигон для захоронения. В зависимости от состава мусора и выдвигаемых требований к автоматизации процесса, могут быть использованы различные варианты комплектации мусоросортировочных комплексов с использованием магнитных или гравитационных сепараторов, облегчающих процесс выделения ценных составляющих. Также возможно применение модулей фотосепарации, например, для сепарации стекла по цвету.

Как показывает опыт других территорий, переработка мусора с полигонных захоронений является перспективным направлением для бизнеса, об этом свидетельствует нарастающий интерес со стороны местных компаний.

3.1. Удаление от жилья – 300 метров, согласно действующим санитарным нормам. В специально отведенном и огражденном месте, чтобы не затруднять движение пешеходов и транспорта.

3.2. Наличие твердого покрытия

3.3. Контейнер для выгрузки и транспортер

3.4. Измельчитель. На специальной установке отходы измельчаются и из них удаляются остатки неорганики: песок, металл, стекло и т.д.

3.5. Пресс. Пакетировочные прессы должны устанавливаться в помещениях или крытых площадках, так чтобы они не подвергались действию осадков. Место установки пресса должно иметь хорошее освещение. Складирование тюков вторичного сырья допускается на открытой охраняемой площадке. Компакторы устанавливаются на открытых  площадках. Технически, отдельные модели стационарных компакторов  предназначены для установки вплотную к сооружениям, что обеспечивает их загрузку с защитой от  осадков.Отдельные модели компакторов, как стационарных, так и мобильных  оснащаются механизмом загрузки для контейнеров различной конструкции. Большинство конструкций компакторов приспособлено для транспортировки на грузовиках, оснащенных крюковым захватом. Компакторы небольших габаритов могут быть приспособлены для транспортировки грузовиками с рамным погрузочным механизмом.

Использование пресса позволяет:

•	Уменьшить до 20 раз площадь "временного" хранения мусора и позволяет использовать склад более рационально. Для хранения 1 тонны прессованных отходов требуется 1,5 - 3 кв. метра.

•	Сократить до 20 раз расходы на вывоз мусора, облегчить его перемещение и погрузку.

•	Устранить нарекания пожарной и экологической инспекций.

•	Снизить вероятность пожара (запрессованные отходы менее горючи).

•	Ликвидировать захламленность.

•	Для эксплуатации пресса потребуется площадь всего в 1,5 - 3 кв. метра.

•	Работа на прессе не требует специальных знаний и навыков.

Возможность  прессовать отходы:

•	Вторичное сырьё - это макулатура (бумага, картонные коробки), полимерная плёнка, пластиковые канистры и бутылки, поролон, алюминиевые банки, тряпьё.

•	Любые смешанные отходы - консервные банки, пакеты из-под сока и молока, стаканчики из-под йогурта, одноразовая посуда. Весь мусор, который накапливается в пластиковых (мусорных) мешках, загружается в камеру пресса и сжимается до получения плотного брикета, при этом первоначальный объём отходов уменьшается до 20 раз. Брикет (кипа) перевязывается капроновым шпагатом (или проволокой), а далее механизированным способом извлекается из камеры пресса.

3.6. Кран для погрузки

Кран должен быть многофункциональным. Широкий спектр его назначения - от погрузки сыпучих материалов и единичных грузов в муниципальном строительстве, до утилизации отходов и различных работ на строительной площадке.

3.7. Большегрузный автомобиль для транспортировки подготовленных отходов

Большегрузный автомобиль (мусоровоз) предназначен для механизированной загрузки твердых бытовых отходов из передвижных контейнеров, уплотнения массы, транспортировки и разгрузки на мусороперегрузочных станциях или в местах утилизации и захоронения ТБО.

3.8. Автопарк для перевозки мусора с площадок

Наличие современного автопарка с достаточным количеством необходимых транспортных средств, даст возможность оказывать любые услуги, вывоз мусора различного назначения, в том числе, вывоз строительного мусора.

4. Организация пунктов приема химически активных отходов (батарейки, аккумуляторы, бытовая и радиоаппаратура) – пункты организовывать при магазинах продажи электротоваров, выделять муниципальные средства на поощрение сдающих.

5. Организация пунктов приема ненужной одежды и вещей при химчистках и прачечных с возможностью передачи хороших вещей, после санитарной обработки, нуждающимся.

6. Организация пунктов приема металлолома на территории поселения, определив зоны ответственности

7. Организация графика вывоза мусора из деревень сельских поселений

8. Провести разовую очистку территорий рекреационных зон, оборудовать площадки по сбору мусора, назначить ответственное предприятие за уборку и вывоз мусора.

9. Мусор разделять по составу:

- Бумага, картон, тряпье

- Металл

- Пластик, полиэтилен

- Стекло

- Биологические отходы – органика

- Химически активные элементы

10. Оборудовать раздельные хранилища мусора:

– хранение отходов стекла,

- бумага - крытый навес рядом с прессом,

- биологические отходы на комплексе по биотермической переработке отходов в органические удобрения.

11. Полигоны ТБО обеспечить гидроизоляцией и асфальтированием подъездных путей. При эксплуатации полигонов ТБО, должно быть обеспечено надлежащее содержание (гидроизоляция и ровно положенный асфальт) и освещение подъездных путей, погрузочно-разгрузочных площадок, которые должны иметь твердое покрытие. С целью исключения загрязнения транспортными средствами проезжей части при перевозке ТБО, полигоны должны быть оборудованы пунктами мойки колес автотранспорта.

12. Необходимо построить дорогу до полигона ТБО.

13. Провести конкурс на лучшую социальную рекламу с призовым фондом.

14. На первом этапе в течение 2-3 месяцев осуществлять контроль на площадках в утренние и вечерние часы, затем выборочный контроль.

15. Закупка разноцветных пакетов для каждого вида мусора и их раздача населению

16. Обязать рынки, предприятия и торговый точки разделять мусор вплоть до запрета вывоза несортированного мусора.

17. Ужесточить административную ответственность за несанкционированные свалки.

# Footnotes

Схема территориального планирования Духовщинского района Смоленской области, Учреждение Российской академии наук Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, 2008г.

ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 15 февраля 1995 г.

Схема Территориального Планирования Духовщинского Района

Смоленской Области, Том I, Пояснительная записка, Материалы по обоснованию проекта, с.86

Согласно данным, предоставленным Администрацией Третьяковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области.

Схема территориального планирования Духовщинского района Смоленской области, Учреждение Российской академии наук Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, 2008г.

Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ (в ред. Федерального закона от 13.05.2008 N 66-ФЗ); Постановление Правительства РФ от 1 декабря 1998 г. N 1420 «Об утверждении правил установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 02.02.2000 N 100, от 29.05.2006 N 334); Постановление Правительства РФ от 28 сентября 2009 г. N 767 "О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации"; Областной закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности на территории Смоленской области» от 27 апреля 2000 года (с изм. от 13.10.2000 и от 10.07.2001).

Схема территориального планирования Духовщинского района Смоленской области. Пояснительная записка. Том I.

Схема территориального планирования Духовщинского района Смоленской области. Пояснительная записка. Том I. - 2008 г.

СНиП 2.07.01-89*: Строительные нормы и правила: Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. - Дата введения 1990-01-01.

Главное управление международных связей, регионального сотрудничества и туризма Смоленской области / http://admin.smolensk.ru/~mid_site/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=39.

«Стратегия социально-экономического развития Смоленской области до 2020 года» // Центр стратегических разработок «Северо-Запад» и Администрация Смоленской области. – Смоленск-Санкт-Петербург, 2007.

# Постановление Администрации Смоленской области от 20 января 2009 г. N 5 «Об утверждении порядка предоставления в 2009 году субсидий в рамках реализации долгосрочной областной целевой программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области" на 2009 - 2012 годы (в ред. от 12.03.2009 N 122, от 06.04.2009 N 165, от 01.06.2009 N 310).

# Постановление Правительства Российской Федерации от 31 января 2009 г. N 80 «Об утверждении правил предоставления в 2009 - 2011 годах субсидий из Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отдельных подотраслей растениеводства»

Главное управление международных связей, регионального сотрудничества и туризма Смоленской области / http://admin.smolensk.ru/~mid_site/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=39.

# Постановление Администрации Смоленской области от 18 февраля 2008 г. N 120 «Об утверждении порядка реализации мероприятий по повышению уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства территорий Смоленской области, относящихся к сельской местности» (в ред. от 06.06.2008 N 333, от 09.09.2008 N 479, от 26.01.2009 N 21, от 29.04.2009 N 247).

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2008 г. N 106 «Об утверждении правил предоставления в 2008 - 2009 годах субсидий из Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) и искусственных сооружений на них, в том числе в границах поселений, муниципальных районов, городских округов, а также связывающих населенные пункты сельских дорог (с включением их в сеть дорог общего пользования), осуществляемые в рамках реализации подпрограммы "Автомобильные дороги" Федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)".

# Постановление Администрации Смоленской областиот 05 октября 2009 г. N 604 «Об утверждении долгосрочной областной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Смоленской области" на 2010 - 2012 годы».

# Text boxes

Генеральный план Третьяковского сельского поселения           Духовщинского района Смоленской области

2013